HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİK TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM

###### Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

### Amaç

## MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bir bütün olarak çevre ve insan sağlığı üzerinde zararlı etkilerden kaçınmak, önlemek veya azaltmak için hava kalitesi hedeflerini tanımlamak ve oluşturmak,  tanımlanmış metotlar ve kriterler baz alınarak hava kalitesini tayin etmek, hava kalitesi hakkında yeterli bilgi toplamak ve uyarı eşikleri yoluyla halkın bilgilendirilmesini temin etmek, hava kalitesinin iyi olduğu yerlerde bu durumu korumak ve diğer durumlarda iyileştirmektir.

### Kapsam

## MADDE 2- (1) Bu Yönetmeliğin hükümleri, hava kalitesi ve değerlendirmesi için gerekli standartları, “bölge”ler ve “alt bölge”lerin oluşturulmasını ve Türkiye’deki tüm bölgelerde iyi hava kalitesi sağlamak için gerekli önlemleri kapsar. Bu yönetmelik işçi sağlığı ve güvenliği tüzükleri kapsamına giren iş yerleri ortamlarında uygulanmaz.

#### Dayanak

#### MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 9 Ağustos 1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nu Madde 1 ve 3 de öngörülen amaç ve ilkeler doğrultusunda 8, 9, 10, 11 ve 13 üncü Maddeleri ile 1 Mayıs 2003 tarih ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1, 2 ve 9 uncu Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

### Tanımlar

## MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)Dış Hava: Çalışma mekânları haricindeki troposferdeki dış ortam havasını,

b)Kirletici: Bir bütün olarak çevre ve/veya insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri olabilecek  ve insan faaliyetleri sonucunda doğrudan  ya da dolaylı olarak dış havaya verilen herhangi bir maddeyi,

c)Seviye: Belli bir zamanda dış havadaki bir kirleticinin konsantrasyonu veya bundan ötürü yüzeyler üzerinde oluşacak çökelmeyi,

ç)Değerlendirme: Çevre havasındaki bir kirleticinin seviyesini ölçmek, hesaplamak, tahmin etmek ve önceden bilmek için kullanılan metodu,

d)Limit Değer: Bir bütün olarak çevre ve/veya insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerden kaçınmak, bunları önlemek veya azaltmak amacıyla bilimsel bazda belirlenen, verilen bir süre içinde ulaşılacak ve ulaşıldıktan sonra aşılmaması gereken seviyeyi,

e)Hedef Değer: Bir bütün olarak çevre ve/veya insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerden kaçınmak, bunları önlemek veya azaltmak amacıyla tespit edilen, verilen bir dönem içinde ulaşılması gereken seviyeyi,

f)Uzun Vadeli Hedef: Günümüz bilimsel verileri dikkate alınarak çevre ve insan sağlığı üzerinde olabilecek doğrudan olumsuz etkileri gösteren kirleticilerin havadaki konsantrasyon miktarını; bu hedefe çevre ve insan sağlığının etkin bir şekilde korunması amacıyla uygun önlemler alınmaması durumunda uzun vadede ulaşılacaktır.

g)Bilgilendirme Eşiği: Güncel bilgilerin gerekli olduğu ve aşıldığında nüfusun özellikle hassas kesimleri için kısa süreli maruz kalmadan dolayı insan sağlığına bir riskin söz konusu olduğu seviyeyi,

ğ)Uyarı Eşiği: Üzerine çıkıldığında nüfusun özellikle hassas kesimleri için kısa süreli maruz kalmadan dolayı insan sağlığına bir riskin söz konusu olduğu ve ilgili mercilerce derhal önlemlerin alınacağı seviyeyi, :

h)Tolerans Payı: Bu yönetmelikte ortaya konulan şartlar doğrultusunda limit değerin aşılabileceği yüzdeyi,

ı)Üst Değerlendirme Eşiği: Altına düşüldüğünde Madde 6’ya uygun olarak hava kalitesini değerlendirmek için ölçümlerin ve modelleme tekniklerinin bir bileşiminin kullanılabileceği, Ek I’de belirtilen seviyeyi,

i)Alt Değerlendirme Eşiği: Altına düşüldüğünde Madde 6’ya uygun olarak hava kalitesini değerlendirmek için modelleme veya nesnel tahminleme tekniklerinin tek başına kullanılabileceği, Ek I de belirtilen seviyeyi,

j)”Bölge” (Zon): İlgili otoritelerce sınırlandırılmış bir alanı,

k)”Alt Bölge” (Aglomerasyon): Nüfus yoğunluğu 250.000’den fazla olan bir bölge yada nüfus yoğunluğu 250.000 veya daha az olup hava kalitesinin değerlendirilmesi ve yönetimi ihtiyacının gerekli olduğu  yoğun nüfus  bölgesini,

l)Azot Oksitleri: Milyar başına parça(ppb) olarak ilave olmuş ve metre küp başına azot dioksitin mikro gram ağırlığı cinsinden ifade edilen azot monoksit ve azot dioksit konsantrasyonlarının toplamını,

m)PM 10: EN 12341 ile tanımlandığı gibi, %50 etkinlik sona erme noktası 10 µm aerodinamik çap değerine karşılık gelecek şekilde, büyüklüğe göre geçirgen bir girişten geçen partiküler maddeyi,

n)PM 2.5: EN 12341 ile tanımlandığı gibi, %50 etkinlik sona erme noktası 2.5 µm aerodinamik çap değerine karşılık gelecek şekilde, büyüklüğe göre geçirgen bir girişten geçen partiküler maddeyi,

o)Ozon Öncül Maddeleri: Bir kısmı Ek I de listelenmiş olan, yer seviyesi  ozon oluşumuna katkıda bulunan maddeler,

ö)Uçucu Organik Bileşikler (VOC): Güneş ışığında azot oksitleriyle reaksiyona girerek foto-kimyasal oksidan oluşturabilen, antropojenik ve biyojenik kaynaklardan oluşan metan haricindeki tüm organik bileşikler,

p)Toplam ya da Hacimsel Çökelme: Verilen bir zaman içinde verilen bir alanda atmosferden yüzeylere (örneğin toprak, bitkiler, su, binalar, vs.) geçen kirleticilerin toplam kütlesini,

r)Arsenik, Kadmiyum, Nikel, ve Benzo(a)piren: PM10 fraksiyonundaki  bu elementler ve bileşiklerin toplam içeriğini,

s)Gaz Halindeki Toplam Cıva: Elementel cıva buharı (Hg0) ve gaz halindeki reaktif cıva, yani gaz fazında  yeterince yüksek buhar basınclı ve suda çözünebilir  cıva türlerini,

ş)Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar: Tamamen karbon ve hidrojenden oluşan en az iki aromatik halkadan oluşmuş organik bileşikleri,

t)Doğal Olaylar: Volkanik patlamalar, sismik hareketler, jeotermik hareketler,  orman yangınları, yüksek hızlı rüzgar olayları veya kuru bölgelerden gelen doğal partiküllerin atmosferde yeniden tutulması yada taşınmasını,

u)Sabit Ölçümler: Sürekli veya rasgele örnekleme şeklinde sabit noktalardan alınan ölçümleri, -ölçümlerin sayısı, gözlenen seviyelerin belirlenebilmesini sağlayacak şekilde yeterince büyük olacaktır-,

ü)Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

v) Yetkili merci:

-Ölçüm cihazlarının, laboratuarlarının, ölçüm yöntemlerinin ve ağlarının onayından, cihazları ölçerek ve bu cihazlarla bu hassaslığın sürdürülebilirliğini ve Avrupa kalite güvence standartlarının gerekliliklerine göre yürütülen dahili kalite kontrolleriyle kontrol ederek ölçüm hassaslığını sağlamaktan, uluslararası kalite güvence programlarının bölgelerindeki koordinasyonundan sorumlu merci Bakanlığı,

-Değerlendirme metotlarının analizinden sorumlu merci Bakanlığı,

-Madde 9 ve 10 a göre eylem planları ve temiz hava planları hazırlamaktan sorumlu merci, Bakanlık ve/veya Mahalli Çevre Kurullarını,

-Bilgi ve raporların iletiminden sorumlu merci; İl Çevre ve Orman Müdürlükleri /Bakanlık ve/veya Büyükşehir Belediyeleri / Belediyelerdeki yetkili otoriteleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hava Kalitesi Değerleri ve Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi

### Uzun vadeli hedefler, hedef değerler, limit değerler, bilgilendirme ve uyarı eşikleri, üst ve alt değerlendirme eşikleri

MADDE 5- (1) Ek I de belirtildiği gibi havadaki ozon konsantrasyonları hakkındaki uzun vadeli hedeflere, kademeli önlemler alınarak uzun vadede ulaşılacaktır.

(2) Ek I de belirtilen hedef değerlere, verilen dönem içinde ulaşılmaya  çalışılacaktır.

(3) Ek I de belirtilen limit değerlere verilen dönem içinde ulaşılacak ve bir kez ulaşıldığında  bu değerlerin üzerine çıkılmayacaktır. Ek I de belirtildiği şekilde tolerans payları uygulanacaktır.

(4)Ek I de belirtildiği gibi bilgilendirme ve uyarı eşikleri, bu yönetmelikle ortaya konulan acil önlemlerin alınmasını gerektirir.

(5)Hava kalitesi değerlendirmesi ile ilgili olarak, Ek I de belirtiliği gibi üst ve alt değerlendirme eşikleri uygulanacaktır.

### Hava kalitesi için ön değerlendirme

## MADDE 6- (1)Bakanlıkça en geç 31 Aralık 2012 tarihine kadar Madde 7 ye göre daha ileri değerlendirme için hava kalitesi ön değerlendirmesinin yapılması sağlanacaktır..

(2) Bakanlıkça Kirleticilerin seviyeleri için temsili ölçümlerin mümkün olmadığı ‘bölge’ ve ‘alt bölge’de,  verileri zamanında almak üzere  bir dizi temsili  ölçüm, anket ve değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

### ”Bölge” ve “alt bölge”lerin oluşturulması ve listelenmesi, hava kalitesinin değerlendirilmesi

## MADDE 7- (1) Bakanlık, hava kalitesini değerlendirmek amacıyla “bölge” ve “alt bölge”leri  tayin eder. Eğer kirletici konsantrasyonlarında önemli bir değişim meydana gelirse, “bölge” ve “alt bölge”lerin tayini en az 5 yılda bir ve daha erken bir sürede  tekrar gözden geçirilir.

a)  Bakanlık kükürt dioksit, azot dioksit, azot oksitleri, partikül madde, kurşun, benzen, karbon monoksit ile ilgili “bölge” ve “alt bölge”lerin listelerini oluşturur;

1) bir veya daha fazla kirletici seviyesi için limit değer artı tolerans payı aşılıyorsa,

2) bir veya daha fazla kirletici seviyesi limit değer ve limit değer artı tolerans payı arasında ise,

3) kirleticilerin seviyesi limit değerlere karşılık geliyorsa veya limit değerlerin altında ise

b)  Bakanlık ozon ile ilgili “bölge” ve “alt bölge”lerin listelerini oluşturur.

1) havadaki ozon seviyesi uzun vadeli hedeften daha yüksek, ancak  hedef değerlere eşit veya altında ise,

2) ozon seviyesi hedef değerlerden yüksek ise,

c)  Bakanlık arsenik, kadmiyum, nikel ve benzo(a)piren ile ilgili “bölge” ve “alt bölge”lerin listelerini oluşturur.

1) hedef değerler aşılıyorsa,

2) kirleticilerin seviyeleri hedef değerlerin altında ise,

(2) Bakanlık, belirli bir zaman dilimi içinde veya sürekli olarak aşağıdaki paragraflara göre Türkiye’nin her yerinde hava kalitesini değerlendirecektir. Değerlendirilecek kirleticiler, Ek I de listelenmiştir (kükürt dioksit, azot dioksit, azot oksitleri, partiküler madde, kurşun, benzen, karbon monoksit, ozon, arsenik, kadmiyum, nikel, benzo(a)piren ) ve Ek II Bölüm E de listelendiği şekilde ozon öncül maddelerini kapsarlar.

Kükürt dioksit, azot dioksit, azot oksitleri, partiküler madde, kurşun, benzen, karbon monoksit, arsenik, kadmiyum, nikel ve benzo(a)piren gibi kirleticiler bakımından her bir “bölge” ya da “alt bölge”nin sınıflandırmadaki yeri, kirletici konsantrasyonunda önemli bir değişim ortaya çıkması durumunda, en az her beş senede bir veya daha kısa sürelerle gözden geçirilecektir.

(3) Aşağıdaki “bölge” ve “alt bölge”lerde sabit ölçümler zorunludur:

Kirleticilerin ölçülmesinin zorunlu olduğu yerlerde ölçümler ya sürekli olarak ya da rasgele örnekleme yoluyla sabit noktalarda alınacaktır. Ölçüm sayısı, seviyelerin belirlenmesini sağlamak için yeterli olacaktır.

a) Ek II ye göre kükürt dioksit, azot dioksit, azot oksitleri, partiküler madde, kurşun, benzen, karbon monoksit, arsenik, kadmiyum, nikel, benzo(a)piren gibi kirleticilerin konsantrasyonları ölçülecektir:

1) Bir veya daha fazla kirletici seviyesinin Ek I e göre alt değerlendirme eşiği üzerinde olduğu “bölge”ler ve “alt bölge”lerde

2) Kirleticilerin uyarı eşiğinde olduğu “alt bölge”lerde,

Sabit ölçüm istasyonlarından alınan bilgilerin, emisyon envanterleri, gösterge ölçüm metotları ve hava kalitesi modellemesi gibi diğer kaynaklardan alınan bilgilerle desteklendiği “bölge” ve “alt bölge”lerde kurulacak sabit ölçüm istasyonlarının sayısı ve diğer tekniklerin uzaysal çözünürlüğü Ek II ye göre belirlenecek hava kirletici konsantrasyonları için yeterli olacaktır.

b) Ölçümün önceki herhangi bir beş yıllık süresi esnasında ozon konsantrasyonlarının Ek I Bölüm D’deki uzun vadeli hedefi aştığı “bölge” ve “alt bölge”lerde, sabit sürekli ölçümler zorunludur.

Veriler beş yıllıktan daha yeni olduğunda, en yüksek kirlenme seviyelerinin muhtemelen tipik olduğu zamanlardaki ve bölgelerdeki kısa süreli ölçüm kampanyaları, emisyon envanterleri ve modellemeden elde edilen sonuçlarla birleştirilebilir.

(4) Verilen ölçümler, hava kalitesi hakkında yeterli  bilgi seviyesi sağlamak için modelleme teknikleriyle desteklenebilir.

a) Eğer kükürt dioksit, azot dioksit, azot oksitleri, partiküler madde, kurşun, benzen, karbon monoksit gibi kirleticilerin seviyeleri temsili bir süre boyunca üst ve alt değerlendirme eşiği arasında ise, ölçümler ve model hesaplamalarının bir birleşimi uygulanabilir. Sürekli  ölçümler için cihazlar ve nesnel tahminleme teknikleri ve model hesaplamaları, sabit noktalardaki ölçümlerin sıklık derecesi Ek II’nin koşullarını karşılamak zorundadır.

b) Sabit ölçüm için örnekleme noktalarından elde edilmiş ozon hakkındaki bilgilerin modelleme ve/veya gösterge ölçümden alınan bilgilerle desteklendiği “bölge” ve “alt bölge”ler için, Ek II’de belirtilen toplam örnekleme noktaları  sayısı azaltılabilir, şu şartla ki:

1) Ek metotlar; hedef değerler, bilgilendirme ve uyarı eşikleri bakımından hava kalitesinin değerlendirilmesi için yeterli bilgi seviyesini sağlamalıdır.

2) Diğer tekniklerin uzaysal çözünürlüğü ve kurulacak örnekleme noktalarının sayısı, Ek II’de belirtilen veri kalitesi hedeflerine göre oluşturulacak ozon konsantrasyonu için yeterli olmalı ve Ek II’de belirtilen değerlendirme sonuçlarına götürmelidir.

3) Her “bölge” veya “alt bölge”de örnekleme noktalarının sayısı, 50.000 km2 başına bir örnekleme noktası ya da iki milyon sakin başına en az bir örnekleme noktası ile eş anlamlı olmalıdır, ki bu da daha fazla sayıda örneklem noktası oluşturur.

4) Her “bölge” veya “alt bölge” en az bir örnekleme noktası içermelidir ve

5) Azot dioksit, kırsal fon istasyonları  haricindeki tüm örnekleme noktalarında ölçülmelidir.

Bu durumda, hedef değerler bakımından hava kalitesinin değerlendirilmesi için, modelleme ve/veya gösterge ölçüm sonuçları hesaba katılacaktır.

c) Temsili bir süredeki seviyelerin, üst ve alt değerlendirme eşiği arasında olduğu “bölge” ve “alt bölge”lerde arsenik, kadmiyum, nikel, benzo(a)piren bakımından hava kalitesinin değerlendirilmesi için modelleme teknikleri ile Ek II de belirtildiği gibi, gösterge ölçümler gibi ölçümlerin bir birleşimi kullanılabilir.

(5) Örnekleme noktalarının konumları Ek II’nin koşullarını karşılamak zorundadır. Örnekleme noktalarının asgari sayısı Ek II kriterlerine dayalı olacaktır.

a)  Bakanlık, ekosistemlerin veya bitki örtüsünün  korunması için temsil teşkil edebilecek örnekleme noktalarının konumlarını oluşturur.

Bakanlık, istasyonların yerleşimi ve sayısı bakımından Türkiye için temsil teşkil edebilecek PM 2.5 konsantrasyonları hakkında veri sağlayan ölçüm istasyonları kurup çalıştıracaktır. Mümkün olduğunda PM2,5 için örnekleme noktaları PM10 için örnekleme noktaları ile aynı konumlara yerleştirilecektir.

b) Ozon ölçümü için örnekleme noktalarının konumunun belirlenmesi için kriterler Ek II Bölüm A II ve III te belirtilmiştir.

Ek II Bölüm C II,hava kalitesinin değerlendirilmesi için tek bilgi kaynağının ölçüm  olduğu her bir “bölge”de ya da “alt bölge”de, ozonun sürekli ölçümü için sabit örnekleme noktalarının asgari sayısını belirlemiştir.

Önceki beş yıllık ölçümler boyunca, konsantrasyonların uzun vadeli hedeflerin altında olduğu “bölge” ve “alt bölge”lerde, sürekli ölçüm istasyonlarının sayısı Ek II Bölüm C II (2) ye göre belirlenecektir.

Ek II Bölüm E de listelenen ozon öncül maddeleri konsantrasyonları hakkında veri sağlayacak olan bölgede en az bir ölçüm istasyonu kurulup çalıştırılır.

Azot dioksit ölçümü Ek II ile belirlenen ozon örnekleme noktalarının en az %50’sinde de yapılacaktır. Azot dioksit ölçümü, Ek II Bölüm A II de tanımlandığı gibi, diğer ölçüm metotlarının kullanılabileceği kırsal alanlar haricinde, sürekli şekilde olacaktır.

c) Hedef değerlerle uyumlu olarak değerlendirilmesi amacıyla, havadaki arsenik, kadmiyum, nikel ve benzo(a)piren ölçümü için örnekleme noktalarının konumunun belirlenmesi  için kriterler, Ek II Bölüm A I ve III’te sıralananlar olacaktır. Her bir kirletici konsantrasyonunun sabit ölçümüne yönelik örnekleme noktaları asgari sayısı, Ek II Bölüm C de belirlendiği gibi olacaktır ve bu noktalar, ölçümün gerekli olduğu her bir “bölge” veya “alt bölge”ye, havalarındaki konsantrasyonlar hakkındaki verilerin tek kaynağının sabit ölçüm olması durumunda yerleştirileceklerdir.

Havadaki benzo(a)piren katkısını tayin etmek için, Bakanlık sınırlı sayıda ölçüm yerlerinde ilgili diğer polisiklik aromatik hidrokarbonları izleyecektir. Bu bileşikler en azından şunları kapsayacaktır: benzo(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene, benzo(j)fluoranthene,benzo(k)fluoranthene, indeno(1,2,3-cd)piren, ve dibenz(a,h)anthracene. Bu polisiklik aromatik hidrokarbonlar için izleme yerleri benzo(a)piren için örnekleme yerleri ile aynı yerde olacaktır ve coğrafi değişim ve uzun vadeli eğilimler tanımlanabilecek şekilde seçilecektir. Ek II, Bölüm A I ve III uygulanacaktır.

Konsantrasyon seviyelerine bakılmaksızın, arsenik, kadmiyum, nikel, toplam  gaz halindeki civa, benzo(a)piren ve bu paragrafın Madde 4 c) de değinilen diğer polisiklik aromatik hidrokarbonların bulunduğu çevre havasında gösterge ölçüm için ve ayrıca bu paragraf Madde 4 te anılan arsenik, kadmiyum, cıva, nikel, benzo(a)piren ve diğer polisiklik aromatik hidrokarbonların birikiminin belirlenmesi için her 100.000 km2 başına bir fon  örnekleme noktası kurulacaktır. Partikül ve gaz halindeki iki değerlikli cıva ölçümü de önerilir.   Uygun olan yerlerde, izleme, “Avrupa’da Hava Kirleticilerin Sınırlarötesi Taşınımının Takibi ve Değerlendirilmesi İşbirliği Programı” (EMEP) dahilinde koordine edilecektir. Bu kirleticiler için örnekleme yerleri, coğrafi değişim ve uzun vadeli eğilimler tanımlanacak şekilde seçilecektir. Ek II, Bölüm A I ve III uygulanacaktır.

Ekosistemler üzerinde etkinin bölgesel şablonları değerlendirilecekse biyo göstergelerin kullanımı düşünülebilir.

Sabit ölçümden alınan bilgilerin emisyon envanterleri, gösterge ölçüm metotları ve hava kalite modelleme gibi diğer kaynaklardan bilgilerle desteklendiği  “bölge” ve “alt bölge”ler için, kurulacak sabit ölçüm istasyonlarının sayısı ve diğer tekniklerin uzaysal çözünürlüğü Ek II Bölüm C I e göre değerlendirilecek hava kirleticilerinin konsantrasyonları için yeterli olacaktır.

(6) Kükürt dioksit, azot dioksit, azot oksitleri, partiküler madde, kurşun, benzen, karbon monoksit arsenik, kadmiyum, nikel, benzo(a)piren için seviyelerin alt değerlendirme eşiğinden aşağıda olduğu “bölge” ve “alt bölge”lerde, seviyeleri değerlendirme için nesnel tahminleme teknikleri yada tek başına modelleme kullanımı mümkün olacaktır.

(7) Veri kalitesi hedefleri Ek II Bölüm D de açıklanmıştır. Değerlendirme için hava kalitesi modelleri kullanıldığında, Ek II Bölüm D de geçerli olacaktır.

(8) Hava kirleticilerin analizi için referans metotlar Ek III te açıklanmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hava Kalitesinin Tespiti, Hayata Geçirilmesi ve Uygulanması

### Uyumluluğun sağlanması için önlemler

MADDE 8- (1) Bakanlık Madde 5 ve Ek I de açıklandığı gibi limit değerler ile uyum sağlamak için gerekli önlemleri alabilir. Bu önlemler

a) hava, su ve toprak korunması için entegre bir yaklaşım olacaktır;

b) işyerinde sağlık ve güvenliğin korunmasıyla ilgili hükümlerle çatışmayacaktır;

(2) Bakanlık, Madde 7 paragraf 1 e göre belirlenen “bölge” ve “alt bölge”lerde ozon için uzun vadeli hedeflere ulaşmak amacıyla ekonomik önlemler hazırlayacak ve uygulayacaktır. Bu önlemler Madde 9 paragraf 6 da belirtilen plan ve programlarla tutarlılık içinde olacaktır.

(3)Bakanlık, Havada polisiklik aromatik hidrokarbonların karsinojenik riski için belirleyici olarak kullanılan, arsenik, kadmiyum, nikel ve benzo(a)piren konsantrasyonlarının Ek I deki hedef değerleri aşmamasını sağlamak için gereksiz harcamalara girmeden tüm gerekli önlemleri alacaktır.  Bu önlemler hakkında bilgiler kamuoyuna açıklanacaktır. Bakanlık böyle “bölge” ve “alt bölge”ler için aşım alanları ve bunlara katkıda bulunan kaynakları belirleyecektir. Sınai tesislerde bu en iyi tekniklerin kullanılacağı anlamına gelir.

(4) Ozon konsantrasyonlarının uzun vadeli hedeflerin altında olduğu “bölge” ve “alt bölge”lerde, sınır ötesi ozon kirlenmesi ve meteorolojik şartlar vb. faktörler de dikkate alınarak bu seviyeler önlemlerle orantılı olarak sürdürülmelidir.  Bakanlık sürdürülebilir kalkınma ile  uyumlu olarak arsenik, kadmiyum, nikel ve benzo(a)piren için  diğer kirletici seviyelerinin limit veya hedef değerin altında olduğu “bölge” ve “alt bölge”lerde, en iyi hava kalitesini muhafaza etmek için gayret edecektir.

### Temiz Hava Planı

## MADDE 9- (1) Bakanlık Madde 7 de anılan “bölge” ve “alt bölge”leri

a) Bir veya daha fazla kirletici seviyesinin limit değer artı tolerans payını aşmasına

b) Bir veya daha fazla kirletici seviyesinin limit değer ve limit değeri artı tolerans payı arasında olmasına

c) Kirletici seviyesinin limit değerlere karşılık geldiği veya altında kaldığı ve bunlardan bir liste oluşturduğuna göre sınıflandırır.

Sınıflandırma her yıl gözden geçirilecektir.

(2) Bakanlık; havadaki ozon seviyesi, madde 5’de  belirtilen hedef değerlerden daha yüksek ise madde 7’ye göre değerlendirerek madde 7’de  belirtilen “bölge” ve “alt bölge”leri sınıflandırır.

(3) Bakanlık, bir veya daha fazla limit değeri artı Ek I de belirtilen tolerans payları aşılırsa, Ek I de belirtilen süre içinde limit değerlere ulaşılmasını sağlamak için gerekli önlemleri ortaya koyan bir temiz hava planı hazırlar veya hazırlatır. Temiz hava planı en azından Ek IV te listelenen bilgileri kapsayacaktır.

(4) Bir limit değerin verildiği belirli bir kirletici için hiçbir tolerans payı belirlenmediğinde, o kirleticinin seviyesinin limit değeri aştığı “bölge” ve “alt bölge”ler; bu Maddenin paragraf 3 te belirlendiği şekilde ele alınacaktır. Bu durumda bu maddenin paragraf 8’i uygulanacaktır.

(5) Yukarıdaki paragraf 3 ve 4 te anılan planda işaret edilen önlemler, kaynaklara, her bir kaynağın veya kaynak biriminin ilgili “bölge”lerde veya “alt bölge”lerde çevre üzerindeki limit değerlerin aşılmasındaki veya diğer zararlı etkilerdeki katkısının oranına göre, orantılılık prensibi hesaba katılarak tahsis edilecektir.

(6) Paragraf 2 de belirtilen “bölge” ve “alt bölge”ler için, Bakanlık Ek I de belirtilen dönem içinde hedef değerlerin, kademeli tedbirlerle  elde edilemediği durum dışında, elde edilebilmesini sağlamak için gerekli önlemleri almak üzere ozon için bir temiz hava planı hazırlayacaktır. Temiz hava planı en azından Ek IV te listelenen bilgileri kapsayacaktır. Komşu ülkelerden taşınan kirleticiler nedeni ile ozon konsantrasyonlarında hedef değerler veya uzun vadeli hedeflerin aşıldığı yerlerde, Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde Bakanlık, uygun olan yerlerde işbirliği yapacak, hedef değerler veya uzun vadeli hedefleri başarmak için katılım plan ve programlarını oluşturacak, kademeli tedbirler vasıtasıyla sağlanamıyan yerlerde gerekli girişimleri başlatacaktır.

(7) Bir veya daha fazla kirleticinin seviyesi limit veya hedef değerden daha yüksek ise ilgili tüm kirleticileri kapsayan bütünleşik bir temiz hava planı hazırlanacaktır.

(8) Yukarıda paragraf 3, 4 ve 6 ya uygun olarak hazırlanacak olan plan Madde 8 paragraf 1 de ortaya koyulan gereklilikleri karşılayacaktır.

(9) PM10 konsantrasyonlarının azaltılması için  genel stratejiler ve PM10 planı, PM2,5 konsantrasyonlarını da azaltmayı hedefleyecektir.

(10) Böyle bir plan hazırlanırken kamuoyunun da fikri alınacaktır. Plan kamuoyuna sunulacaktır.

(11) Bakanlık  emisyon envanterleri oluşturabilir.

### Eylem Planı

## MADDE 10- (1) Ek I de belirtilen bir veya daha fazla uyarı eşiği veya limit değerin  aşılması riski varsa, Bakanlık bu aşımların süresini kısıtlamak için ya da riski azaltmak için, kısa vadede alınacak önlemleri gösteren bir eylem planı hazırlayacaktır. Eylem planları Madde 9 da anılan bir temiz hava planının parçası olabilir. Böyle planlar, özel duruma bağlı olarak, aşılan limit değerlere katkıda bulunan motorlu araç trafiği ile birlikte faaliyetleri kontrol etmek ve gerektiğinde askıya almak için önlemlere karşı hazırlıklı olacaklardır.

(2) Ek I de belirtilen limit değerlerin aşılması riski varsa, sadece söz konusu ekte  belirtilen ulaşım süresinden sonra eylem planları hazırlanacaktır.

(3) Madde 9 paragraf 5, 7 den 11 e kadar gerekli değişiklikler yapılmış olarak uygulanacaktır.

(4) Bakanlık, ozon için uyarı eşiğinin aşılma riski varsa, bu riski azaltmak veya eşik değerin aşılma şiddetini veya süresini azaltmak için önemli bir potansiyel var ise, ilgili “bölge”ler için özel yerel durumları dikkate alarak,  kısa vadede alınacak belirli önlemleri gösteren eylem planları hazırlayacaktır. Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde farklı  ülkelerde komşu “bölge”leri de içine alan ortak kısa vadeli eylem planları eğer uygun olursa hazırlanmalı ve  yürütülmelidir.

Bir eylem planı, belirli eylemler için tetikleme seviyeleri ile birlikte Bakanlık tarafından oluşturulacaktır. Özel duruma bağlı olarak, planlar, uyarı eşiğinin aşılmasına yol açan emisyonlara katkıda bulunan motorlu araç trafiği ile birlikte, faaliyetleri kontrol etmek ve gerektiğinde askıya almak, azaltmak için tamamlanmış ve düşük bedelli önlemlere karşı hazırlıklı olabilir. Bunlar, endüstriyel sistemler ve ürünlerin kullanımına ilişkin ekonomik önlemleri de kapsayabilir.

(5) Bakanlık, kamuoyuna ve çevre kuruluşları, tüketici kuruluşları ve belirli hassas nüfus grupları ve diğer ilgili sağlık mercilerinin çıkarlarını temsil eden kuruluşlar gibi uygun kuruluşlara, bunların araştırma sonuçlarını ve bu planların uygulanması hakkında bilgilerle birlikte belirli kısa vadeli eylem planlarının içeriğini sunacaktır.

İstisnalar

## MADDE 11- (1) Bakanlık, doğal kaynaklar nedeniyle havadaki kükürt dioksit konsantrasyonlarından dolayı Ek I de ortaya konulduğu gibi kükürt dioksit için hangi değerlerin aşıldığı konusunda “bölge”leri veya “alt bölge”leri tayin edebilir. Aynı durum, havadaki PM10 konsantrasyonlarının, doğal kaynakların fazlalığından dolayı normal fon seviyelerinin önemli derecede üstünde konsantrasyonlara yol açan doğal olaylar nedeniyle Ek I deki limit değerleri aşması halinde de geçerlidir. Madde 9 paragraf I’de anılan “bölge”ler ve “alt bölge”lerde, Bakanlık, sadece, kükürt dioksit ve PM10 için Ek I de belirtilen limit değerler insan ürünü emisyonlar veya doğal olayların dışındaki sebeplerden ötürü aşıldığında, temiz hava planları uygulayacaktır.

(2) Bakanlık, kış dönemlerinde yollara kum serpiştirmenin (taşınımının) ardından havadaki PM10 birikiminde Ek I’de belirtilen PM10 konsantrasyonları için belirtilen sınır değerlerin aşımı ile ilgili olarak “bölge” veya “alt bölge” alanlarını belirleyebilir. Madde 9 paragraf 1 de belirtilen “bölge”ler ve “alt bölge”lerde, sadece,  kum serpiştirme ile oluşanların dışındaki PM10 seviyeleri nedeniyle Ek I de belirtilen limit değerler aşıldığında, Bakanlık, temiz hava planları uygulamakla yükümlüdür.

(3) Bakanlık, buharlaşma şartları ve/veya düşük rüzgar hızı gibi ilgili iklim şartları veya bölgeye özgü dağılım özellikleri nedeniyle Ek I Bölüm B de belirtilen benzen için limit değerinin başarılması zor olduğunda ve önlemlerin uygulanması sosyoekonomik problemlere yol açacaksa Madde 9 paragraf 1 de belirtilen “bölge”leri veya “alt bölge”leri tayin edebilir.

(4) Bakanlık, Ek I de belirtilen kurşun değerine ulaşılması bakımından, özel endüstriyel kaynakların bulunduğu, on yıllarca endüstriyel faaliyetler sonucu kontamine olmuş mevkilerde,  “bölge”ler veya “alt bölge”leri tayin edebilir. Bu “bölge”ler bu özel kaynaklardan en fazla 1000 m  uzakta olmalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Nihai Hükümler

### Kamuoyunun Bilgilendirilmesi

MADDE 12- (1) Bakanlık, kükürt dioksit, azot dioksit ve azot oksitleri, partiküler madde, kurşun, karbon monoksit, benzen, ozon konsantrasyonları ve de arsenik, kadmiyum, nikel, benzo(a)piren ve diğer polisiklik aromatik hidrokarbon konsantrasyonları ve birikim oranları hakkındaki güncel bilgileri; kolayca ulaşılabilir medya, bilgisayar ağ hizmetleri, bilgi ekranları, basın, yayın organları aracılığıyla, rutin olarak kamuoyuna ve keza çevresel kuruluşlar, tüketici kuruluşları gibi kuruluşlara sunacaktır.

Kükürt dioksit, azot dioksit, partiküler madde, karbon monoksit ve ortam havasındaki ozon konsantrasyonları hakkındaki bilgiler en az günlük bazda güncellenecektir.Ozon için ve eğer kükürt dioksit ve azot dioksit için saat bazında değerler söz konusu olduğunda ya da karbon monoksit için sekiz saatlik değerler söz konusu olduğunda, bilgiler saat bazında güncellenecektir. Kurşun ve benzen için ortam konsantrasyonları hakkındaki bilgiler üç aylık bazda güncellenecektir. Pratik olarak uygulanabiliyorsa  benzen hakkında bilgiler aylık bazda güncellenecektir.

Bu bilgiler, en azından Ek I’de orataya konan kükürt dioksit, azot dioksit  ve azot oksitler,  partiküler madde, kurşun, karbon monoksit, benzen, ozon, arsenik, kadmiyum, nikel ve benzo(a)piren ile ilgili uzun vadeli hedefleri, hedef değerleri, limit değerleri, bilgilendirme ve uyarı eşiklerindeki konsantrasyonların aşımını gösterecektir. Ayrıca, bu bilgiler; uygulandığı alanlarda  aşım sebepleriyle birlikte uzun vadeli hedeflere ilişkin kısa bir değerlendirmeyi de içerecek şekilde yapılmalı çevre ve sağlık üzerinde etkileri, bilgilendirme ve uyarı eşikleri, limit değerleri, hedef değerleri içermelidir..Ozon ile ilgili olarak, bu bilgi Ek VI’da belirtilen orman koruma ve ilgili öncül maddeler ile ilgili değerlendirmeleri içerebilir. Ozon aşımları için Ek V’de yer alan uyarı ve bilgilendirme eşik değerlerine ulaşıldığı zaman kamuoyuna, minumum detaylar verilir. Elverişli olduğu yerlerde bu bilgi tahmin edilen aşım durumunda da sağlanır. Ulusal sınırlara yakın “bölge”lerde bilgilendirme ve uyarı eşiği aşımlarının meydana geldiği  yerlerde, gerekli bilgiler komşu ülkelerdeki kamuoyuna bilgi tedarikini kolaylaştırmak için komşu ülkelerdeki yetkili otoriteye Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde sağlanabilir. Bu Yönetmelik Madde 8 paragraf 4 cümle 2 ve 3 e uygun bilgiler aynen kalır.

Bakanlık, sağlık koruma kuruluşlarına ve kamuoyuna , uyarı eşiğinin tahmini veya fiili aşımları hakkında zamanında bilgi verilmesini sağlayacaktır.

Bakanlık  ozon için hazırlanan  yıllık raporları kamuoyuna sunacaktır.

a) Yıllık raporda  minimum olarak şunlar gösterilecektir.

1) Halk sağlığı açısından, ilgili ortalama alma periyodu için, uyarı eşiği, bilgilendirme eşiği, uzun vadeli hedef ve hedef değerdeki tüm konsantrasyonların aşılma durumları;

2) bitki örtüsü açısından, uzun vadeli hedef ve hedef değerin herhangi aşımı ve de uygun olduğunda bu aşımların etkilerinin kısa bir değerlendirmesi;

b) Bunların yanı sıra:

1) Uygun olduğunda, Ek VI Bölüm A da belirtildiği gibi orman koruma hakkında daha fazla bilgi ve değerlendirme.

2) İlgili öncül  maddeler hakkındaki bilgiler de dahil edilebilir.

(2) Ek I e göre bir uyarı eşiği aşıldığı zaman, detaylar kamuoyuna açıklanacaktır (örneğin radyo, TV ve basın vs aracılığıyla) ve bu detaylar en azından Ek V te listelenen maddeleri içerecektir.

(3) Kamuoyuna açıklanan bilgiler açık ve net, anlaşılır ve istendiği zaman incelemeye açık olacaktır.

(4) Madde 4, v) de bahsi geçen sorumluluklar hakkındaki bilgiler kamuoyuna açıklanacaktır.

Bilgilerin gönderilmesi  ve gözden geçirme

## MADDE 13- (1) Yetkili merciler Bakanlığa aşağıdaki bilgileri ileteceklerdir.

a) Hava kalitesinin hayata geçirilmesi ve değerlendirilmesinden, ölçüm cihazlarının  (metotlar, ekipman, ağlar ve laboratuarlar) onaylanmasından, cihazları ölçerek ölçüm hassaslığının garanti edilmesinden ve Avrupa kalite güvence standartları ve diğer ilkelerin yanı sıra, değerlendirme metotlarının analizi ile uygunluk içinde yürütülen, bilhassa dahili kalite kontrolleri vasıtasıyla bu cihazların sağladığı hassaslığın sürdürülebilirliğinin kontrol edilmesinden sorumlu laboratuarlar ve kurumlar ile bu yönetmeliğin yetkili mercileri,

b) Bu Yönetmeliğin Madde 5 e göre ön değerlendirme metotları ve sonuçlarını

c) Yıllık olarak, her yıl sonunda en geç 7 aylık bir süre içinde, bu Yönetmeliğin madde 7 paragraf 1 cümle 3 ve Madde 9 paragraf 1 ve 2’ye göre tayin edilen “bölge”ler ve “alt bölge”lerin bir listesini.

ç) SO2 ve NO2 için uyarı eşikleri aşılırsa, olayın ortaya çıkışından iki aydan geç olmamak üzere kirlenme olay(lar)ının süresi ve kaydedilen seviyelerle ilgili bilgileri

d) Her  yıl düzenli olarak  Nisan ayından Eylül ayına kadar her ay için

1) Müteakip ayın 20 sinden geç olmamak üzere, ozon için uyarı ve/veya bilgilendirme eşiğinin aşım(lar)ının görüldüğü her gün için, aşağıdaki bilgileri: Tarih, toplam aşım saati, maksimum  1 saatlik ozon değer(ler) i

2) Her yıl 20 Ekimden geç olmamak üzere, Ek VI Bölüm B de belirtilen diğer bilgileri;

e) Her takvim yılı için  müteakip yılın 31 Temmuzundan geç olmamak üzere, Ek VI Bölüm B de belirtilen geçerli bilgileri ve Ek II Bölüm E II de belirtilen ozon öncül maddelerinin o yıl için yıllık ortalama konsantrasyonlarını.

f) Yıllık olarak, her yılın bitiminden sonra en geç 7 aylık bir süre içinde, aritmetik ortalama, medyan, Ek II ye göre o yıl içinde 24 saat üzerinden PM2.5 luk ölçümlerden hesaplanan doksan sekiz yüzdelik değer ve maksimum konsantrasyon. Doksan sekiz yüzdelik değer, Ek VI Bölüm B de belirtildiği gibi hesaplanacaktır.

g) Madde 9 paragraf 1 de belirtilen “bölge”ler ve “alt bölge”lerde:

1) Her yıl bitiminde ve böyle seviyeler gözlemlendiği zamanki dönemler veya tarihlerin ve yedi aylık sürede kaydedilen değerlerin limit değer artı tolerans payını  aşan seviyelerin oluşumu; verilmiş bir kirletici için hiçbir tolerans payı tespit edilmediğinde, böyle kirleticinin seviyesinin limit değeri aştığı “bölge”ler ve “alt bölge”ler  ilk alt paragrafta değinilen “bölge”ler ve “alt bölge”lerle aynı şekilde işlem görecektir.

2)  Kaydedilen her bir olay hakkında, her yılın bitiminden dokuz ay içinde;

3) Seviyelerin gözlemlendiği yılın bitiminden sonra iki yıldan geç olmamak üzere Madde 9 (3) (4) te değinilen planlar ve programlar hakkında;

4) Plan ve programların her üç yıllık sürecinde

ğ) Madde 9 paragraf 2 de belirtilen “bölge”ler ve “alt bölge”lerde:

1) İnsan sağlığının korunması için hedef değerin yıllık aşımlarının bir izahı ile birlikte, Ek I Bölüm D de ileri sürüldüğü gibi hedef değerlerin aşımı hakkında bir durum incelemesi

2) Seviyelerin gözlemlendiği yılın bitiminden sonraki 2 yıldan geç olmamak üzere Madde 9 (6) da belirtilen planlar ve programlar

3) Plan ve programların her üç yıllık sürecinde

h) Madde 11 paragraf 10’da tanımlanan  durum oluştuğunda , o paragrafta belirtilen koşullardaki “bölge”ler veya “alt bölge”lerin listeleri ile buralardaki PM10 ve kükürt dioksit kaynakları ve konsantrasyonları hakkındaki bilgiler ve herhangi bir aşımın doğal olaylar nedeniyle oluşan PM10’dan ve doğal kaynaklar nedeniyle oluşan kükürt dioksitten kaynaklandığını göstermek üzere gerekli doğrulama;

ı) Madde 11 paragraf 2 teki durum olduğunda, burada PM10 kaynakları ve konsantrasyonları hakkında bilgilerle birlikte böyle “bölge”ler veya “alt bölge”lerin listeleri ve herhangi aşımın partiküllerin yeniden havaya katılımı nedeniyle ortaya çıktığını ve konsantrasyonları azaltmak için makul önlemlerin alınmış olduğunu göstermek üzere gerekli doğrulama;

i) Madde 11 paragraf 3 ve 4 durumunda, kirletici konsantrasyonlarını azaltmak  için alınan  önlemlerin gösterimi ve benzende limit değerin aşıldığı alanların minimize edildiği durumları, ve benzende ölçümlerin aşılması ile ilgili gelecekteki gelişmelerin olduğu durumları, uygun doğrulamalarla birlikte böyle “bölge”ler ve “alt bölge”lerin bir listesini,

j) Ek 6 ya göre ozon ve ozonla ilgili maddeler hakkında bilgiler

k) Yıllık olarak, her yılın bitmesinin ardından en geç 7 aylık bir süre içinde, arsenik, kadmiyum, cıva, nikel ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar hakkında bilgileri.

1) İlgili “bölge”ler ve “alt bölge”lerin listesini

2) Aşım alanları

3) Değerlendirilen konsantrasyon değerlerini

4) Aşım sebepleri ve özellikle buna katkıda bulunan kaynakları

5) Böyle aşıma maruz kalan nüfusu

6) Madde 7 ye göre değerlendirilen bütün verileri

7) Hedef değerleri elde etmek ve korumak için alınan önlemleri

(2) Paragraf 1 e göre iletilen bilgilere dayalı olarak, Bakanlık Ek I de belirtildiği gibi  erişim tarihi ve tolerans paylarını uygulamak için başlangıç noktasını gözden geçirebilir.

Geçiş dönemi hava kalitesi standartları ve tanımlar

## MADDE 14-  (1) Bu maddenin 3 a) ve b) alt bölümünde tanımlanan uzun vadeli ve kısa vadeli standartlar Ek I A da açıklanmıştır. Bu standartlar aşılırsa, yerel otoriteler hava kalitesini iyileştirmek için programlar geliştirecektir.

(2) Kükürt dioksit ve asılı partiküler madde için kış standartları Ek I A da açıklanmıştır. Kışın binaların ısınmasından doğan kükürt dioksit ve asılı partiküler madde için Ekim ve Mart ayları arasında yerleşim alanlarında yapılan ölçümlerin ortalaması, aşılmaması zorunlu kış standartları ile kıyaslanacaktır.

(3) Bu geçici maddede:

a) “uzun vadeli standartlar”, tüm ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalaması olan ve aşılmaması gereken değerler anlamına gelecektir.

b)  “kısa vadeli standartlar”, tüm ölçüm sonuçlarının sayısal değerleri günlük ortalamalar veya istatistikler şeklinde büyüklük olarak düzenlendiğinde, ölçüm sonuçlarının %95 ini aşmaması gereken değerler anlamına gelecektir. Tozun çökelmesi konusunda, aksine, bu değerler aşılmaması gereken azami aylık ortalamalara karşılık gelecektir.

c) ”hava kirleticileri”, havanın doğal bileşimini değiştiren is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol şeklindeki kimyasal maddeler anlamına gelecektir

ç) “hava kalitesi”, hava kirlenmesinin insanlar ve çevreleri üzerindeki etkilerinin bir göstergesi olan ve havadaki hava kirleticilerinin artan miktarlarıyla orantılı olarak azalan atmosfer kalitesidir.

d) “hava kalitesi limitleri”, hava kirleticilerinin seviyeleri atmosferde bileşik halde bulunduğunda çeşitli zararlı etkileri hesaba katılarak belirlenmek ve konsantrasyon birimiyle ifade edilmek üzere, çevrede uzun ve kısa vadeli etkilerini önlemek ve insan sağlığını korumak için belirlenir.

(4) Ek I A ya göre yıllık olarak azalan – uzun ve kısa vadeli standartların bir veya daha fazlasının aşıldığı alanlarda, Bakanlık, Madde 8 paragraf 1 ile öngörüldüğü gibi uygun önlemler alabilir.

(5) Kritik meteorolojik şartların görüldüğü “bölge”lerde ya da bir genelgeyle belirlenen ilkelere uygun olarak hava kirlenmesinin hızlı artış gösterdiği “bölge”lerde, valilikler kritik meteorolojik şartlar ortaya çıkar çıkmaz insanların ve çevrelerinin zarar görmemesi için aşağıdaki önlemleri almaya yetkilidirler:

a) Mobil tesislerin işletiminin sınırlanmasıGezer tesislerin çalışmalarına kısıtlama,

b) Belli temiz teknikler kullanılmadıkça, araçlar, diğer hareketli ve sabit kaynaklar için geçici kısıtlamalar

c) Hava kirlenmesini belirgin şekilde artıran tesislerde ve ısınma sistemlerinde yakıt kullanımının kısıtlanması

Yer seviyesinden itibaren 700 metreden az bir hava tabakası varsa, sıcaklık bu yükseklikte en az 2° lik bir artış gösteriyorsa ve 12 saatlik rüzgar ortalaması 1.5 m/sn den az ise, bu durum kritik meteorolojik hava şartları olarak tanımlanır.

(6) Ek I’de verilen temsili kirletici konsantrasyonları hakkındaki güncelleştirilmiş bilgiler kamuoyuna.  medya, basın, bilgi ekranları veya bilgisayar network servisleri ve diğer kolay ulaşılabilir medya araçları gibi yollar ile aktarılır. Uyarı eşikleri ile ilgili olarak kamuoyuna verilen bilgiler Ek V’de listelenen detayları yansıtır.

(7) Uyarı eşikleri Ek I A da açıklanmıştır. Hava kirlenmesinin bu seviyelere vardığı bölgesel özelliklere dayalı olarak uygulanacak önlemler, valilik tarafından yayınlanacaktır. Valilik böyle önlemleri alırken  Bakanlığa danışacaktır.

(8) Ek I A’da verilen kirleticilerle ilgili olarak alınan ölçümler ve kirlilik seviyesi hakkındaki bilgiler Bakanlığa gönderilir.

### Yürürlük

## MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik  …..[2007] tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu Yönetmeliğin Bölüm III altındaki hükmü 31 Aralık 2012 tarihine kadar uygulanmayacaktır.

(3) Bu Yönetmeliğin 14 üncü Maddesi 31 Aralık 2012 tarihine kadar geçerlidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 2.11.1986 tarih ve 19269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

MADDE 18-  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

### EK I- 	Limit değerler, hedef değerler, uzun vadeli hedefler, değerlendirme eşikleri,

### bilgilendirme ve uyarı eşikleri

### A) Tanımlar

PM10, arsenik, kadmiyum, nikel, cıva ve benzo(a)piren konsantrasyonlarını hesaplamada, örnekleme hacmi ortam şartlarına karşılık gelir, tüm gaz halindeki kirleticiler için, hacim 293° K sıcaklık ve 101,3 kPa basınçta standartlaştırılacaktır.

Konsantrasyon değerleri aşağıdaki birimlerle ifade edilecektir:

- Karbon monoksit için mg/m3

- arsenik, kadmiyum, nikel, cıva ve benzo(a)piren ng/m³ olarak

- diğer kirleticiler için µg/m³ olarak

Saat, Merkezi Avrupa Saat Dilimi cinsinden belirtilecektir. AOT40 ( (µg/m³)· saat olarak ifade edilir), her gün, Merkezi Avrupa Saat Dilimi 8:00 ve 20:00 arasında ölçülen sadece 1 saatlik değerler kullanılarak verilmiş bir zaman dilimi üzerinde, 80 µg/m³ ile 80 µg/m³ (= 40 ppb) dan daha büyük saatlik konsantrasyonlar arasındaki farkın toplamı demektir.

Günlük maksimum 8 saatlik ortalama konsantrasyon, saatlik verilerden hesaplanıp her saat güncellenen 8 saatlik dinamik ortalamalar incelenerek seçilecektir. Böyle hesaplanan her 8 saatlik ortalama, sona erdiği güne ait olacaktır, yani herhangi bir gün için ilk hesaplama süresi evvelki gün 17:00 dan o gün 01:00 e kadarki süre olacaktır; herhangi bir gün için son hesaplama süresi ise o gün saat 16.00 dan 24:00 e kadar olan süre olacaktır.

### B) Limit değerler, değerlendirme ve uyarı eşikleri

| Kirletici | Parametre | Limit Değer | Tolerans Payı | Üst değerlendirme eşikleri | Alt değerlendirme eşikleri | Limit değere ulaşılacak tarih | Uyarı eşiği |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2* | Saatlik Limit Değer -insan sağlığının korunması için- | 350 µg/m3 (bir takvim yılında 24 kezden fazla aşılmayacak) | 1.1.2013 tarihinde 150 µg/m3 (limit değerin %43’ ü) ve 1.1.2017 tarihine kadar sıfıra kadar düşecek şekilde her 12 ayda bir eşit miktarda yıllık olarak azaltılacak |  |  | 1.Ocak 2017 | 500 µg/m3 (hava kalitesinin temsili bölgelerinde bütün bir “bölge” ya da “alt bölgede” ya da en azından 100 km2’de- hangisi küçük ise- üç ardışık saatte ölçülür) |
|  | 24 saat -insan sağlığının korunması için- | 125 µg/m3 (bir takvim yılında 3 kezden fazla aşılmayacak) | 1.1.2013 tarihinde 125 µg/m3 (%100) ve 1.1.2017 tarihine kadar sıfıra kadar düşecek şekilde her 12 ayda bir eşit miktarda yıllık olarak azaltılacak | 24-saatlik limit değerin %60’ ı (75 µg/m3 bir takvim yılında 3 kezden fazla aşılmayacak) | 24-saatlik limit değerin %40 ‘ı (50 µg/m3 bir takvim yılında 3 kezden fazla aşılmayacak) | 1.Ocak 2017 |  |
|  | Takvim yılı ve kış (1 Ekim den 31 Marta kadar) - ekosistemin koruması- | 20 µg/m3 |  | Kış limit değerinin %60’ı (12 µg/m3) | Kış limit değerinin %40’ı (8 µg/m3) | 1.Ocak 2013 |  |

| Kirletici | Parametre | Limit Değer | Tolerans Payı | Üst değerlendirme eşikleri | Alt değerlendirme eşikleri | Limit değere ulaşılacak tarih | Uyarı eşiği |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2* | 1 saat -insan sağlığının korunması için- | 200 µg/m3 (bir takvim yılında 18 kezden fazla aşılmayacak) | 1.1.2013 tarihinde 100 µg/m³ (% 50) ve 1.1.2022 tarihine kadar sıfıra kadar düşecek şekilde her 12 ayda bir eşit miktarda yıllık olarak azaltılacak | limit değerin %70’i (140 µg/m3 bir takvim yılında 18 kezden fazla aşılmayacak) | limit değerin %50’si (100 µg/m3 bir takvim yılında 18 kezden fazla aşılmayacak) | 1.Ocak 2022 | 400 µg/m3 hava kalitesinin temsili bölgelerinde (bütün bir “bölgede” yada “alt bölgede” yada en azından 100 km2’de- hangisi küçük ise- üç ardışık saatte ölçülür) |
|  | Takvim yılı -insan sağlığının korunması için- | 40µg/m3 | 1.1.2013 tarihinde 20 µg/m³ (% 50) ve 1.1.2022 tarihine kadar sıfıra kadar düşecek şekilde her 12 ayda bir eşit miktarda yıllık olarak azaltılacak | limit değerin %80’i (32 µg/m3 ) | limit değerin %65’i (26 µg/m3) | 1.Ocak 2022 |  |
| NOX* | Takvim yılı – bitki örtüsünün korunması için | 30 µg/m3 | - | limit değerin %80’i (24 µg/m3) | limit değerin %65’i (19,5 µg/m3 ) | 1.Ocak 2013 |  |

| Kirletici | Parametre | Limit Değer | Tolerans Payı | Üst değerlendirme eşikleri | Alt değerlendirme eşikleri | Limit değere ulaşılacak tarih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM(10) | 24 saat -insan sağlığının korunması için- | 50 µg/m3 (Aşama 1 de: (bir takvim yılında 35 kezden fazla aşılmayacak) | 1.1.2013 tarihinde 50 µg/m³ (% 100) ve 1.1.2017 tarihine kadar sıfıra kadar düşecek şekilde her 12 ayda bir eşit miktarda yıllık olarak azaltılacak | 24-saatlik limit değerin %60’ı (bir takvim yılında 7 kezden fazla aşılmayacak) | 24-saatlik limit değerin %40’ı (20 µg/m3 bir takvim yılında 7 kezden fazla aşılmayacak) | 1. Ocak 2017 |
|  | Takvim yılı -insan sağlığının korunması için- | 40 µg/m3 | 1.1.2013 tarihinde 20 µg/m³ (% 50) ve 1.1.2017 tarihine kadar sıfıra kadar düşecek şekilde her 12 ayda bir eşit miktarda yıllık olarak azaltılacak | limit değerin %70’i (14 µg/m3 ) | limit değerin %50’si (10 µg/m3) | 1. Ocak 2017 |

| Kirletici | Parametre | Limit Değer | Tolerans Payı | Üst değerlendirme eşikleri | Alt değerlendirme eşikleri | Limit değere ulaşılacak tarih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kurşun | Takvim yılı -insan sağlığının korunması için- | 0,5 µg/m3 Sınai faaliyetlerden onlarca yıl kontamine olmuş sınai kaynakların yakınlarında 1 µg/m³ (bakınız Madde 11 (4)) | 1.1.2013 tarihinde 0.5 µg/m³ (% 100) ve 1.1.2017 tarihine kadar veya madde 11 par. 4 ‘e göre tayin edilen agloremasyon ve “bölge”lerde 1 Ocak 2017 + 5 yıla kadar sıfıra kadar düşecek şekilde her 12 ayda bir eşit miktarda yıllık olarak azaltılacak. | limit değerin %70’i (0,35 µg/m3) | limit değerin %50’si (0,25 µg/m3) | 1. 1. Ocak 2017 yada madde 11 par. 4 ‘e göre tayin edilen “alt bölge” ve “bölgelerde” 1 Ocak 2017 +5 yıl. Böyle durumlarda limit değer 1 Ocak 2017 dan itibaren 1,0 µg/m³ olacaktır. |
| Benzen | Takvim yılı -insan sağlığının korunması için- | 5 µg/m3 | 1.1.2013 tarihinde 5 µg/m³ (% 100) ve 1.1.2020 tarihine kadar sıfıra kadar düşecek şekilde her 12 ayda bir eşit miktarda yıllık olarak azaltılacak | limit değerin %70’i (3, 5 µg/m3) | limit değerin %40’ı (2 µg/m3) | 1. Ocak 2020 Bir zaman-sınırlı uzatmaya mutabık kalınan “bölge” ve “alt bölgeler” hariç (bakınız Madde 11 (3)) |
| Karbon monoksit | Maksimum günlük 8 saatlik ortalama -insan sağlığının korunması için- | 10 mg/m3 | 1.1.2013 tarihinde 6 mg/m³ (% 60) ve 1.1.2015 tarihine kadar sıfıra kadar düşecek şekilde her 12 ayda bir eşit miktarda yıllık olarak azaltılacak | limit değerin %70’i (7 mg/m3) | limit değerin %50’si ı (5 mg/m3) | 1 Ocak 2015 |

C) Arsenik, kadmiyum, nikel ve benzo(a)piren için hedef değerler ve değerlendirme eşikleri

| Kirletici | Hedef değer (a) | Hedef değerin yüzdesi olarak üst değerlendirme eşiği | Hedef değerin yüzdesi olarak alt değerlendirme eşiği | Limit değere ulaşılacak tarih |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsenik | 6 ng/m3 | 60 % (3,6 ng/m3) | 40 % (2,4 ng/m3) | 1 Ocak 2019 |
| Kadmiyum | 5 ng/m3 | 60 % (3,0 ng/m3) | 40 % (2,0 ng/m3) | 1 Ocak 2019 |
| Nikel | 20 ng/m3 | 70 % (14 ng/m3) | 50 % (10 ng/m3) | 1 Ocak 2019 |
| Benzo(a)piren | 1 ng/m3 | 60 % (0,6 ng/m3) | 40 % (0,4 ng/m3) | 1 Ocak 2019 |

(a) bir takvim yılında PM10 fraksiyonundaki toplam içerik için

### D) Ozon için uzun vadeli hedefler, hedef değerler, bilgilendirme ve uyarı eşikleri

| Hedef | Parametre | Hedef değer [2021] için (a) | Uzun vadeli hedef |
| --- | --- | --- | --- |
| İnsan sağlığının korunması | Bir takvim yılında maksimum günlük 8 saatlik ortalama | 120 µg/m³ değeri üç yıllık ortalama alındığında bir takvim yılı başına 25 günden daha fazla süre boyunca aşılmayacaktır (b) | 120 µg/m3 |
| Bitki örtüsünün korunması | AOT40, Mayıs ayından Temmuz ayına kadar 1 saatlik değerlerden hesaplanır | Beş yıllık ortalaması 18 000 µg/m3·saat (b) | 6 000 µg/m3·h |

(a) Hedef değerlerle uyumluluk bu yıldan itibaren değerlendirilecektir. Yani, verilerin, takip eden üç ya da beş yıl üzerinden uyumluluğun hesaplamasında kullanılacağı ilk yıl 2011 olacaktır

(b) Yıllık verilerin ardışık ve tam set bazında, eğer üç veya beş yıllık ortalamalar belirlenemiyorsa, hedef değerlerle uyumluluğu kontrol etmede gerekli minimum yıllık veriler aşağıdaki gibi olacaktır:

- insan sağlığının korunmasında hedef değer için- bir yıl için geçerli veri

-  bitki örtüsünün korunmasında hedef değer için- üç yıl için geçerli veri

|  | Parametre | Eşik |
| --- | --- | --- |
| Bilgi eşiği | 1 saatlik ortalama | 180 µg/m3 |
| Uyarı eşiği | 1 saatlik ortalama (a) | 240 µg/m3 |

(a)	Madde 10 un uygulanması için, eşiğin aşımı üç ardışık yıl için öngörülecek veya ölçülecektir .

### E) Üst ve Alt Değerlendirme Eşiklerinin Aşım Değerlendirmesi

Üst ve alt değerlendirme eşiklerinin aşımı, yeterli verilerin elde edildiği önceki beş yıllık süre esnasındaki konsantrasyonlar baz alınarak belirlenmek zorundadır. Bu aşım, önceki beş yıl dikkate alınarak  en az üç takvim yılı boyunca olmuşsa, bir değerlendirme eşiğinin aşılmış olduğu varsayılacaktır.

Veriler beş yıllıktan daha az olduğunda, üst ve alt değerlendirme eşiklerinin aşımlarını belirlemek için, yıl dönemi boyunca ve en yüksek tipik kirlenme seviyelerinin görülmesinin muhtemelen olduğu mevkilerde kısa süreli ölçüm kampanyalarını, emisyon envanterleri ve modelleme bilgilerinden elde edilen sonuçlarla birleştirebilir.

### EK I A – Geçiş dönemi uzun vadeli ve kısa vadeli standartlar ve uyarı eşikleri

| Kirletici | Parametre | Eşik | Standardın yıllık azalması | Uyarı eşiği |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2* | 24 saat yüzde 95 /yıl -insan sağlığının korunması için- | 400 µg/m3 | Standart, 1.1.2007 tarihinde başlayarak 1.1.2013 tarihine kadar 200 µg/m3 (standardın %50’si) olana kadar her 12 ayda eşit miktarda yıllık olarak azalır | İlk seviye: 500 µg/m3 İkinci seviye: 850 µg/m3 Üçüncü seviye: 1.100 µg/m3 Dördüncü seviye: 1.500 µg/m3 |
|  | Ortalama Kış Standardı (1 Ekim den 31 Marta kadar) -insan sağlığının korunması için- | 250 µg/m³ | Standart, 1.1.2007 tarihinde başlayarak 1.1.2013 tarihine kadar 125 µg/m3 (standardın %50’si) olana kadar her 12 ayda eşit miktarda yıllık olarak azalır |  |
|  | Hedef Standart Yıllık ortalama | 60 µg/m³ |  |  |
|  | Hedef Standart Kış ortalaması (1. Ekim – 31.Mart) | 120 µg/m³ |  |  |
|  | Takvim yılı -insan sağlığının korunması için- | 150 µg/m3 |  |  |
|  | Takvim yılı Hassas hayvanların, bitkilerin ve nesnelerin korunması için | 60 µg/m3 | Standart, 1.1.2007 tarihinde başlayarak 1.1.2013 tarihine kadar 20 µg/m3 (standardın %33’ü) olana kadar her 12 ayda eşit miktarda yıllık olarak azalır |  |
| NO2* | 24 saat yüzde 95 /yıl -insan sağlığının korunması için- | 300 µg/m3 |  |  |
|  | Takvim yılı -insan sağlığının korunması için- | 100 µg/m3 | Standart, 1.1.2007 tarihinde başlayarak 1.1.2013 tarihine kadar 60 µg/m3 (standardın %60’ı) olana kadar her 12 ayda eşit miktarda yıllık olarak azalır |  |

| Kirletici | Parametre | Limit Değer | Yıllık standart azalma | Uyarı eşiği |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 24 saat -insan sağlığının korunması için- | 300 µg/m3 |  | İlk seviye: 260 µg/m3 İkinci seviye: 400 µg/m3 Üçüncü seviye: 520 µg/m3 Dördüncü seviye: 650 µg/m3 |
|  | Kış (1 Ekim den 31 Marta kadar) -insan sağlığının korunması için- | 200 µg/m3 | Standart, 1.1.2007 tarihinde başlayarak 1.1.2013 tarihine kadar 90 µg/m3 (standardın %60’ı) olana kadar her 12 ayda eşit miktarda yıllık olarak azalır |  |
|  | Takvim yılı -insan sağlığının korunması için- | 150 µg/m3 | Standart, 1.1.2007 tarihinde başlayarak 1.1.2013 tarihine kadar 60 µg/m3 (standardın %60’ı) olana kadar her 12 ayda eşit miktarda yıllık olarak azalır |  |
| Kurşun | Takvim yılı -insan sağlığının korunması için- | 2 µg/m3 | Standart, 1.1.2007 tarihinde başlayarak 1.1.2013 tarihine kadar 1 µg/m3 (standardın %50’si) olana kadar her 12 ayda eşit miktarda yıllık olarak azalır |  |
| CO | 24 saat yüzde 95/yıl -insan sağlığının korunması için- | 30 mg/m3 | Standart, 1.1.2007 tarihinde başlayarak 1.1.2013 tarihine kadar 10 µg/m3 (standardın %33’ü) olana kadar her 12 ayda eşit miktarda yıllık olarak azalır |  |
|  | Takvim yılı -insan sağlığının korunması için- | 10 mg/m3 |  |  |

### EK II –“Alt bölge” ya da bir “bölge” içindeki hava kirleticileri konsantrasyonlarının

### değerlendirilmesi için gerekliliklerin ve ölçümler için örnekleme noktalarının

### konumlarının tayini

### A) Örnekleme noktalarının konumları

Sabit ölçümlerde aşağıdaki şartlara uyulacaktır.

#### I. Kükürt dioksit, kurşun, azot dioksit, PM10, benzen, karbon monoksit, arsenik, kadmiyum, nikel, cıva ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar için makro ölçek yer belirlemesi

##### (1) İnsan sağlığının korunması

İnsan sağlığının korunmasına yönelik örnekleme noktalarının yerleri, şu amaçlarla belirlenmelidir:

- Limit değer(ler)in ortalama alma  süresi ile bağlantılı  olarak  anlamlı bir süre için nüfusun dolaylı ya da doğrudan kirliliğe maruz kalma ihtimalinin  olduğu en yüksek konsantrasyonların ortaya çıktığı “bölge”ler ve “alt bölge”ler içindeki alanlarda veri sağlamak;

- Genel nüfusun maruz kaldığı kirliliği temsil edebilecek “bölge”ler ve “alt bölge”ler içindeki diğer alanlardaki seviyeler hakkında veri sağlamak;

- Gıda zinciriyle nüfusun dolaylı olarak maruziyetini temsil edebilecek, arsenik, kadmiyum, cıva, nikel, benzo(a)piren ve diğer polisiklik aromatik hidrokarbonların birikim oranları hakkında bilgiler sağlamak.

Örnekleme noktaları genelde en yakındaki çok küçük mikro-çevrelerin ölçümünden kaçınılacak şekilde yerleştirilmelidir. Yol gösterici olması bakımından, bir örnekleme noktası; trafiğin yoğun olduğu yerlerde 200 m2 den küçük olmayan ve uygun olduğunda, endüstriyel bölgelerde en az 250m x 250m ve şehir fonu alanlarında birkaç km2 lik çevredeki hava kalitesini temsil  edebilmelidir.

Örnekleme noktaları, mümkünse, yakınlarında olmayan benzer mevkileri de temsil  edebilmelidir. Arsenik, kadmiyum, nikel, civa, ve benzo(a)piren için örnekleme noktaları, uygun ise, PM10 için örnekleme noktalarıyla aynı tutulmalıdır.

Amaç fon seviyeleri değerlendirmek olduğunda, örnekleme konumu, yakınındaki endüstriyel bölgeler veya “alt bölge”lerde, yani birkaç kilometre yakınındaki yerlerden etkilenmemelidir.

Endüstriyel kaynakların katkılarının değerlendirilmesi durumunda, en yakın yerleşim bölgesindeki kaynağın aşağısına en azından bir örnekleme noktası yerleştirilecektir. Fon  konsantrasyonu bilinmiyorsa, hakim rüzgar yönünde ilave bir örnekleme noktası yerleştirilecektir. Özellikle Madde 7 paragraf 5’in geçerli olduğu yerlerde, örnekleme noktaları, mevcut en iyi tekniklerin uygulamasının  izlenebileceği şekilde yerleştirilmelidir.

Adalarda, insan sağlığının korunması gerekli olduğunda, örnekleme noktalarının yerleştirilmesi ihtiyacı göz önünde bulundurulmalıdır.

##### (2) Ekosistem ve bitki örtüsünün korunması

Ekosistemler ve bitki örtüsünün korunmasını hedefleyen örnekleme noktaları, endüstriyel tesislerden, otoban yollardan ve benzeri diğer yapılaşmış alanlardan 5 km den veya “alt bölge”lerden 20 km den daha  uzağa yerleştirilmelidir. Yol gösterici olması bakımından, bir örnekleme noktası, en az 1000 km2 lik bir çevredeki hava kalitesini temsil edebilecek şekilde yerleştirilmelidir.

Adalarda hava kalitesinin değerlendirilmesi ihtiyacı göz önünde bulundurulmalıdır.

#### II. Ozon için makro ölçekli yerleştirme

Sabit ölçümlere uygulanabilen ozon konsantrasyonlarının değerlendirilmesi için örnekleme noktalarının yerlerinin belirlenmesi ve sınıflandırılması için kriterler

| İstasyon tipi | Ölçüm hedefleri | Temsil edebileceği alan (a) | Büyük ölçekli yerleştirme kriterleri |
| --- | --- | --- | --- |
| Kentsel | İnsan sağlığının korunması: Nüfus yoğunluğunun ve ozon konsantrasyonunun nispeten yüksek olduğu ve yine nüfusun maruziyetini temsil edebileceği şehir nüfusunun ozona ne kadar maruz kaldığını değerlendirmek için; | Birkaç km2 | Trafik, benzin istasyonu, vs gibi yerel emisyonların etkisinden uzakta; iyi karışım seviyelerinin ölçülebileceği havalandırılmış yerlerde; şehirlerdeki yerleşim alanları ve ticari alanlarında, parklar (ağaçlardan uzakta), trafiğin çok az olduğu veya hiç olmadığı büyük caddeler veya alanlarda, eğitim, spor ve eğlence yerleri özelikleri taşıyan açık alanlarda kurulur |
| Kent çevresi | İnsan sağlığının ve bitki örtüsünün korunması: Nüfus ve bitki örtüsünün doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalmasının muhtemel olduğu en yüksek ozon seviyelerinin görüldüğü “alt bölge”lerin dış mahallerinde bulunan nüfus ve bitki örtüsünün ne kadar maruz kaldığını değerlendirmek için; | Birkaç on km2 | Maksimum emisyon alanından belirli bir uzaklıkta, ozon oluşumuna katkıda bulunabilecek şartlarda hakim rüzgar yönünü/yönlerini takip eden güzergahda; Bir “alt bölge”nin dış taraflarında bulunan nüfus, doğal ekosistemler yada hassas mahsullerin yüksek ozon seviyesine maruz kaldığı yerlerde; ozonun bölgesel fon seviyelerini tayin etmek için, uygun olduğunda, maksimum emisyon alanı güzergahındaki bazı kent çevresi kırsal bölge yerleşimlerinde kurulur |
| Kırsal | İnsan sağlığı ve bitki örtüsünün korunması: Nüfusun, mahsulün ve doğal ekosistemlerin alt-bölge ozon konsantrasyonlarına maruziyetinin değerlendirilmesi | Alt-bölge seviyeleri Birkaç km2 | İstasyonlar küçük yerleşim yerlerine ve/veya doğal ekosistemlerin, ormanların veya mahsullerin bulunduğu alanlara; yollar ve endüstriyel tesisler gibi yerel emisyonların doğrudan etkisinden uzakta, ozon için temsil teşkil edebilecek yerlerde kurulabilir. Açık alanlarda, ancak yüksek dağ tepelerinde kurulamaz. |
| Kırsal fon | Bitki örtüsü ve İnsan sağlığının korunması: Bölgesel çapta ozon konsantrasyonlarına nüfusun ve de mahsulün ve doğal ekosistemlerin maruziyetinin değerlendirilmesi | Bölgesel / ulusal / kıtasal seviyeler (1000 ile 10.000 km2) | Daha az nüfus yoğunluğu olan alanlarda bulunan istasyon, örneğin yerel emisyonlardan uzakta ve endüstriyel alanlar ve şehirden uzaktaki doğal ekosistemler, ormanlarda kurulur; Kurulan yere yakın inversiyon şartlarının çokça oluşabileceği yerlerden ve de yüksek dağ zirvelerinden kaçınılmalıdır; Şiddetli gündüz rüzgarları olan sahil mevkileri önerilmez. |

(a) Örnekleme noktaları, uygun olduğunda, en yakınlarında olmayan benzeri yerleşim yerlerine de temsil teşkil edebilmelidir.

#### III. Mikro ölçekli yerleştirme

Mümkün olduğunca aşağıdaki temel kurallar uygulanmalıdır:

- Örneklem giriş probu etrafındaki akış  kısıtlanmamalıdır (en azından 270° lik bir açısı açık olmalıdır), örnekleme yerine yakın hava akışını engelleyen bir durum olmamalıdır, yani normalde binalardan, balkonlardan, ağaçlardan ve diğer engellerden birkaç metre uzakta ( ozon için: yükseklik, engelin örnek alınan yerden itibaren mesafesinin  iki katından daha fazla olmalıdır) ve örnekleme noktaları bina çizgisinde hava kalitesini göstermesi durumunda en yakın binadan en azından 0.5 m uzaklıkta olmalıdır.

- Genelde, giriş örnekleme noktası yer seviyesinden 1.5 m (nefes alma seviyesi) ve 4 m yukarda olmalıdır. 8 m den daha yüksek konumlar bazı durumlarda gerekli olabilmektedir. İstasyon büyük bir alanı temsil ediyorsa, daha yüksek yerleştirme de uygun olabilir.

- Hava ile karışmayan emisyonların doğrudan girişini önlemek için giriş probları, kaynakların hemen yakınına konulmamalıdır.

- Örnekleyicinin hava çıkışı, çıkan havanın örnekleyici girişine tekrar girişini önleyecek şekilde  yerleştirilmelidir.

- Trafiğe yönelik örnekleme yerlerinin belirlenmesi (ozon ile ilgili değildir)

- Tüm kirleticiler için bu örnekleme noktaları, en yakın trafik çizgisinin merkezinden en az 4 m ve ana kavşakların kenarından en az 25 m de olmalıdır.

- Azot dioksit ve karbon monoksit için girişler kaldırım taşından itibaren 5 m den daha fazla olmamalıdır.

- Partiküler madde, arsenik, kadmiyum, nikel, cıva, benzo(a)piren, benzen ve kurşun için, girişler bina çizgisine yakın yerdeki hava kalitesini gösterebilecek şekilde yerleştirilmelidir.

- Ozon örnekleyiciler için ek kriterler: Giriş probu, trafik yoğunluğunun bir fonksiyonu olarak artan bir mesafeyle, en yakın yoldan 10 m den daha  uzağa ve ocak ve yakma fırınları gibi kaynaklardan oldukça uzağa yerleştirilmelidir.

- Kırsal alanlarda çökelme ölçümleri için, uygun oldukça ve Eklerde verilmediği durumlarda EMEP temel kuralları ve kriterleri uygulanmalıdır.

Aşağıdaki faktörler de hesaba katılmalıdır:

- Girişime yol açan kaynaklar;

- Güvenlik;

- Erişim;

- Elektrik hatlarına ve telefon haberleşmesine yakınlık

- Mevkiin çevresinden görünürlüğü;

- Halkın ve operatörlerin güvenliği;

- Farklı kirleticiler için örnekleme noktalarının yerlerinin ortak belirlenmesine gayret edilmesi

- Planlama gereklilikleri

### B) Belgelendirme ve örneklem yer seçiminin gözden geçirilmesi

Örneklem yer seçim işlemleri, detaylı bir harita ve çevre alanının pusula ekli fotoğrafları vasıtasıyla sınıflandırma safhasında tam olarak belgelenmelidir. Seçim kriterlerinin zamanla geçerli kalmasını sağlamak için tekrarlanan belgelerle, düzenli zaman aralıklarında örneklem yerleri gözden geçirilmelidir.

Ozon bakımından, uygun şekilde görüntülenmesi ve izleme verilerinin yorumlanması için; ilgili örneklem yerinde, meteorolojik ve fotokimyasal proseslerin, ölçülen ozon konsantrasyonuna etkilerinin bilinmesi ihtiyacı vardır.

### C) Örneklem noktalarının minimum sayısının belirlenmesi  için kriterler

#### I. 	Ozon haricindeki kirletici konsantrasyonlarının sabit ölçümleri için örnekleme noktalarının minimum sayısının belirlenmesindeki  kriterler

##### (1) Sabit ölçümün tek bilgi kaynağı olduğu “bölgeler” ve “alt bölgeler”de uyarı eşikleri ve insan sağlığının korunması için hedef değerler veya limit değerlere uyumluluğun değerlendirilmesi amacıyla sabit ölçümler için (ozon hariç,) örnekleme noktalarının minimum sayısı aşağıdaki gibidir:

###### (i) Yaygın kaynaklar

| “alt bölge” ya da “bölgede” nüfus (x1000) | Konsantrasyonlar üst değerlendirme eşiğini aşarsa (1) | Maksimum konsantrasyonlar üst ve alt değerlendirme eşikleri arasında ise | Maksimum konsantrasyonların alt değerlendirme eşiği altında olduğu “alt bölge”lerde SO2 ve NO2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | As, Cd, Ni | B(a)P | Diğer kirleticiler | As, Cd, Ni | B(a)P | Diğer kirleticiler |  |
| 0-249 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | uygulanmaz |
| 250-499 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 500-749 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 750-999 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 000-1 499 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1 500-1 999 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 000-2 749 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 750-3 749 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3 750-4 749 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 4 750-5 999 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| ( 6 000 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 |

(1)	Arsenik, kadmiyum ve nikel için: En az bir kentsel fon istasyon  gereklidir.

NO2, partiküler madde için: En az bir kentsel fon istasyon ve bir trafik amaçlı istasyon  gereklidir.

Karbon monoksit, B(a)P ve benzen için: En az bir kentsel fon istasyonu ve bir trafik amaçlı istasyon gerekmektedir. Fakat bu örnekleme noktalarının sayısını artırmayacaktır.

###### (ii) Noktasal kaynaklar

Noktasal kaynakların yakınındaki kirlenmenin değerlendirilmesinde, sabit ölçümler için örnekleme noktalarının sayısı emisyon yoğunlukları, hava kirlenmesinin olası dağılım şablonları ve nüfusun potansiyel maruziyeti göz önünde bulundurularak hesaplanmalıdır.

##### (2) “alt bölgeler” dışındaki “bölgelerde” bitki örtüsü veya ekosistemlerin korunması için limit değerlere uyumluluğu değerlendirmek amacıyla sabit ölçümler için örnekleme noktalarının minimum  sayısı.

| Konsantrasyonlar üst değerlendirme eşiğini aşarsa | Maksimum konsantrasyonlar üst ve alt değerlendirme eşikleri arasında ise |
| --- | --- |
| Her 20 000 km² de 1 istasyon | Her 40 000 km² de 1 istasyon |

Ada “bölgelerinde”, sabit ölçüm için örnekleme noktalarının sayısı; eko sistem veya bitki örtüsünün   potansiyel maruziyeti ve hava kirlenmesinin olası dağılım örnekleri şablonları göz önünde bulundurularak hesaplanmalıdır.

#### II. Ozon konsantrasyonları sabit ölçümleri için örnekleme noktalarının minimum sayısının belirlenmesi için kriterler

##### (1) sürekli ölçümün tek bilgi kaynağı olduğu bilgilendirme ve uyarı eşikleri, uzun vadeli hedefler ve hedef değerlerle uyumluluğu değerlendirmek için sabit sürekli ölçümlerdeki örnekleme noktalarının minimum sayısı

| Nüfus (× 1 000) | “Alt Bölgeler” Kentsel ve kent çevresi (a) | Diğer “bölgeler” Kent çevresi ve kırsal (a) | Kırsal fon |
| --- | --- | --- | --- |
| < 250 | 1 | 1 | Ülke başına tüm “bölge”ler üzerinde bir ortalama yoğunluk şeklinde istasyon /50 000 km² (b) |
| < 500 | 1 | 2 |  |
| < 1 000 | 2 | 2 |  |
| < 1 500 | 3 | 3 |  |
| < 2 000 | 3 | 4 |  |
| < 2 750 | 4 | 5 |  |
| < 3 750 | 5 | 6 |  |
| > 3 750 | Her 2 milyon kişi için 1 ilave istasyon | Her 2 milyon kişi için 1 ilave istasyon |  |

(a) Nüfusun maruziyetinin en yüksek olabileceği kent çevresi alanlarında en az 1 istasyon. “Alt bölgelerde”, istasyonların en az % 50 ‘si kent çevresi  alanlara yerleştirilmelidir.

(b) Kompleks arazi yapıları için 25 000 km2  başına 1 istasyon önerilir.

##### (2) uzun vadeli hedeflere ulaşmış “bölge”ler ve “alt bölge”ler için sabit ölçümlerde örnekleme noktalarının minimum sayısı

Hava kalitesi modellemesi ve aynı yerdeki azot dioksit ölçümleri gibi destekleyici değerlendirme araçlarıyla birlikte Ozon için örnekleme noktalarının sayısı, uzun vadeli hedeflerle uyumluluğu kontrol etmek ve ozon kirlenme eğilimini incelemek için yeterli olmalıdır. Diğer “bölgelerde” ve “alt bölgelerde” bulunan istasyonların sayısı, önceki bölüm (1) de belirtilen sayının üçte birine düşürülebilir. Sabit ölçüm istasyonlarından alınan bilgiler tek bilgi kaynağı olduğunda, en azından bir izleme istasyonu mevcut olmalıdır.. Destekleyici değerlendirmenin olduğu “bölgelerde”, bunun sonucu olarak bir “bölgede” başka hiçbir istasyon yok ise, komşu “bölgelerdeki” bir dizi istasyonla koordinasyon uzun vadeli hedeflere karşı ozon konsantrasyonlarının yeterli değerlendirmesini sağlamalıdır. Kırsal fon istasyonlarının sayısı 100.000 km2 başına 1 adet olmalıdır.

### D) Veri kalitesi hedefleri ve hava kalitesi değerlendirme sonuçlarının derlenmesi

#### I.  Veri kalitesi hedefleri

Kalite güvence programlarına yol göstermeleri amacıyla ölçüm verilerinin alınmasında, minimum olarak   zaman kapsamı ve değerlendirme metotlarının izin verilen belirsizliği için aşağıdaki veri kalitesi hedefleri,  belirlenmiştir.

|  | Kükürt dioksit, azot dioksit ve azot oksitleri | Partiküler madde ve kurşun | Benzen | Karbon monoksit | Ozon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sürekli (1) sabit ölçüm |  |  |  |  |  |
| Belirsizlik | 15 % | 25 % | 25 % | 15 % | 15 % |
| Minimum veri alımı | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | %90 yazın %75 kışın |
| Minimum zaman kapsamı |  |  | %35 kentsel fon ve trafik mevkileri (çeşitli iklim ve trafik şartlarını göstermek üzere yıl içine dağılmış) %90 endüstriyel bölgeler |  |  |
| Gösterge ölçüm |  |  |  |  |  |
| Belirsizlik | 25 % | 50 % | 30 % | 25 % | 30 % |
| Minimum veri alımı | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Minimum zaman kapsamı | %14 (yıl içinde eşit dağılmış ya da yıl içinde eşit olarak 8 haftaya dağılmış, haftada bir rasgele ölçüm) | %14 (yıl içinde eşit dağılmış ya da yıl üzerinde eşit olarak 8 haftaya dağılmış, haftada bir rasgele ölçüm) | %14 (yıl içinde eşit dağılmış ya da yıl üzerinde eşit olarak 8 haftaya dağılmış, haftada bir, bir günlük rasgele ölçüm) | %14 (yıl içinde eşit dağılmış ya da yıl üzerinde eşit olarak 8 haftaya dağılmış, haftada bir, bir günlük rasgele ölçüm) | > %10 yazın |
| Modelleme |  |  |  |  |  |
| Belirsizlik |  |  |  |  |  |
| Saatlik ortalamalar | 50 % - 60 % |  |  |  | 50 % |
| 8 saatlik ortalama |  |  |  | 50 % | 50 % |
| Günlük ortalamalar | 50 % | Şu anda tanımlanmadı |  |  |  |
| Yıllık ortalamalar | 30 % | 50 % | 50 % |  |  |
| Objektif tahminleme |  |  |  |  |  |
| Belirsizlik | 75 % | 100 % | 100 % | 75 % | 75 % |

(1) 	Belirsizlik durumunda benzen için, rasgele örneklemeden kaynaklananı dahil olmak üzere %25 kalite hedefinin karşılandığının kanıtlanması koşuluyla, sürekli ölçüm yerine rasgele ölçümler uygulanabilir. Rasgele örnekleme, sonuçların çarpıtılmasını önlemek amacıyla yıl içinde eşit olarak dağıtılmalıdır.

|  | Benzo(a)piren | Arsenik, kadmiyum ve nikel | benzo(a)piren, toplam gaz halindeki cıva dışındaki Polisiklik aromatik hidrokarbonlar | Toplam çökelme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belirsizlik |  |  |  |  |
| Sabit ve gösterge ölçümü | 50 % | 40 % | 50 % | 70 % |
| Modelleme | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % |
| Objektif tahminleme | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Minimum veri alımı | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| Minimum zaman kapsamı |  |  |  |  |
| sabit ölçümler | 33 % | 50 % |  |  |
| Gösterge ölçümler (*) | 14 % | 14 % | 14 % | 33 % |

(*) azalan düzenlikte gerçekleştirilen ölçümler olan, fakat diğer veri kalite hedeflerini yerine getiren gösterge ölçümler

Değerlendirme metotlarının belirsizliği (%95’lik bir güven aralığında ifade edilir) CEN Ölçümde Belirsizliğin İfadesi Rehberi (ENV 13005-1999)’un  prensipleriyle, ISO 5725:1994 metodolojisiyle ve CEN Raporu ‘Hava Kalitesi – Hava referans ölçüm metotları için belirsizlik tahminine yaklaşım (CR 14377:2002E)’da verilen temel kurallarla uygunluk içinde değerlendirilecektir.

Yukarıdaki tablodaki belirsizlik yüzdeleri, %95’lik bir güven aralığı için, tipik örnekleme zamanları üzerinden ya da uygun eşikle düşünülen süre boyunca ortalaması alınmış ayrı ayrı ölçümler için verilmiştir. Sabit ölçümler için belirsizlik, uygun eşik bölgesinde uygulanabilir şeklinde yorumlanmalıdır.

Modelleme ve objektif tahminleme için belirsizlik, olayların zamanlamasını hesaba katmaksızın, uygun eşiği hesaplamak için gerekli süre üzerinden, ölçülen ve hesaplanan konsantrasyon seviyelerinin maksimum sapması şeklinde tanımlanır. Değerlendirme için bir hava kalitesi modeli kullanıldığında, modelin tanımlarına referanslar ve belirsizlik hakkındaki bilgiler derlenecektir.

Cihazın geçerli veri sağladığı sürenin; toplam değer ya da istatistiki parametreye oranına “veri alımı” denilir.

“Zaman Kapsamı”, kirleticinin ölçüldüğü süredeki eşik değerin belirlenmesi için düşünülen zaman yüzdesi olarak tanımlanır.

Minimum  veri alımı ve zaman kapsamı gereklilikleri, cihazın normal bakımı ya da düzenli kalibrasyonu nedeniyle ortaya çıkan veri kayıplarını kapsamaz.

Benzo(a)piren ve diğer polisiklik aromatik hidrokarbonların ölçülmesi için yirmi dört saatlik örnekleme gereklidir. Metodun örneklerin bu sürede dengeli olmasını sağlaması şartıyla, bir aya kadar bir süre üzerinden dikkatle alınan ayrı ayrı örnekler, bileşik bir örnek gibi birleştirilebilir ve kompozit bir örnek olarak analiz edilebilir. Üç benzeşik benzo(b)fluoranthene, benzo(j)flouranthene ve benzo(k)flouranthene’nin analitik olarak çözümlenmesi zor olabilir. Böyle durumlarda toplam olarak rapor edilebilirler. Arsenik, kadmiyum ve nikel konsantrasyonlarının ölçümü için yirmi dört saatlik örnekleme de önerilebilir.

Ozon haricinde, rasgele örnekleme yılın işgünlerine eşit olarak yayılmalıdır. Birikim oranlarının ölçümü için, yıl boyunca aylık veya haftalık örnekler önerilir.

Derogasyon yoluyla, sürekli izleme açısından %95’lik güven aralığı içindeki belirsizliğin %10 dahilinde olduğu ispat edebilirlerse partiküler madde ve kurşun için sürekli ölçümlerin yerine rasgele ölçümler uygulanabilir.

#### II. Hava Kalitesi Değerlendirmesinin Sonuçları

Hava kalitesi değerlendirmesinin tek aracı olarak ya da ölçümden destekleyici bilgi almak için ölçüm dışında veri kaynaklarının kullanıldığı “bölgeler” ve “alt bölgeler” için aşağıdaki bilgiler derlenmelidir:

- Yürütülen değerlendirme faaliyetlerinin bir tanımı;

- Metodun tanımlarına referanslarla birlikte, kullanılan özel metotlar

- Veri ve bilgi kaynakları

- Sonuçların tanımı, belirsizlikler ve bilhassa, herhangi alanın boyutları veya, ilgili ise, “bölge” veya “alt bölgeler” in bünyesinde üzerindeki konsantrasyonların hedef değerlerini, uzun vadeli hedefleri, limit değer(ler)i veya, belki de, limit değer(ler) artı uygulanabilir tolerans pay(lar)ını aştığı yolun uzunluğu veya konsantrasyonların üst ve alt değerlendirme eşiğini aştığı herhangi bir alanın boyutları;

- Konusu insan sağlığının korunması olan uzun vadeli hedefler, hedef değerler veya limit değerler, limit değerin aşıldığı konsantrasyonlara potansiyel olarak maruz kalan nüfus;

Mümkünse, yetkili merci, her bir “bölge” ve “alt bölge”deki konsantrasyon dağılımlarını gösteren haritalar derlemelidir.

### E) Ozon öncül  maddelerinin ölçümleri

#### I. Hedefler

Böyle ölçümlerin ana hedefleri, kirlenme konsantrasyonlarına sebep olan emisyon kaynaklarını saptamaya yardım etmek, emisyon envanterlerinin tutarlılığını kontrol etmek, emisyon azaltma stratejilerinin etkilerini kontrol etmek ve ozon öncüllerindeki herhangi eğilimi analiz etmektir.

Ayrıca, amaç; fotokimyasal modellerin uygulanması ve de ozon oluşumu ve öncül dağılım süreçlerini anlamaya destek olmaktır.

#### II. Maddeler

Ozon öncül maddelerinin ölçümü, en azından azot oksitleri ve uygun uçucu organik bileşikleri (VOC) kapsamalıdır. Ölçüm için önerilen uçucu bileşiklerin bir listesi aşağıda verilmiştir.

|  | 1-Bütan | İzopiren | Etil benzen |
| --- | --- | --- | --- |
| Etan | trans-2-Büten | n-Hekzan | m+p-Ksilen |
| Etilen | cis-2-Büten | i-Hekzan | o-Ksilen |
| Asetilen | 1.3-Bütadien | n-Heptan | 1,2,4-Trimet. benzen |
| Propan | n-Pentan | n-Oktan | 1,2,3-Trimet. benzen |
| Propen | i-Pentan | i-Oktan | 1,3,5-Trimet. benzen |
| n-Bütan | 1-Penten | Benzen | Formaldehit |
| i-Bütan | 2-Penten | Tolüen | Toplam metan içermeyen hidrokarbonlar |

#### III. Yerleştirme

Ölçümler, bilhassa, bu yönetmelik gerekliliklerine göre kurulan herhangi izleme mevkisindeki kentsel ve kent çevresinde  yapılmalıdır ve yukarıdaki izleme hedefleri bakımından bağdaştırılmalıdır.

### Ek III- Hava kirleticileri konsantrasyonları ve birikim oranlarının değerlendirilmesi

### için referans metotlar

### 1. Kükürt dioksit analizi için referans metot

ISO/FDIS 10498 (Taslak Standard) Çevre havasında – kükürt dioksit tayini – UV flüoresans metodu.

Yukarıdaki metoda muadil sonuçlar vermesi ispat edilebilecek başka bir metot da kullanılabilir.

### 2. Azot dioksit ve azot oksitleri analizi için referans metot

ISO 7996: 1985 Çevre havasında – azot oksitleri kütle konsantrasyonlarının tayini – kimyasal ışıma (kemi-lüminesans) metodu. Yukarıdaki metoda muadil sonuçlar vermesi ispat edilebilecek başka bir metot da kullanılabilir.

### 3.  Kurşun örneklemesi için referans metot:

Kurşun örneklemesi için referans metot bu Ekin 5 inci fıkrasında belirtilen PM10 için olanla aynı olacaktır. Yukarıdaki metoda muadil sonuçlar vermesi ispat edilebilecek başka bir metot da kullanılabilir.

### 4. Kurşun analizi için referans metot:

ISO 9855: 1993 Çevre havasında. Filtrelerde toplanan aerosollerin partikül kurşun içeriğinin tayini. Atomik absorpsiyon spektroskopi metodu.

Yukarıdaki metoda muadil sonuçlar vermesi ispat edilebilecek başka bir metot da kullanılabilir.

### 5. PM10 örneklemesi ve ölçümü için referans metot:

PM10 örnekleme ve ölçümü için referans metot, EN 12341 “Hava Kalitesi. -Asılı partiküler maddenin PM10 fraksiyonun tayini- referans metot ve saha test çalışmaları ile referans metoda eşdeğerliği ispatlanabilecek ölçüm metotları kullanılabilir. Ölçüm prensibi, ortamdaki partiküler madde PM10 fraksiyonunun, filtre üzerinde toplanması ve gravimetrik kütle tayini esasına dayanır.

Yukarıdaki metoda muadil sonuçlar vermesi ispat edilebilecek yada referans metotla tutarlı ilişki içinde olduğu ispat edilebilecek ve gösterilebilecek başka bir metot da kullanılabilir. Bu  durumda, o metotla sağlanan sonuçlar, referans metot kullanılarak alınmış olanlara muadil sonuçlar üretmesi için ilgili bir çarpanla düzeltilmelidir.

### 6. PM2,5 örneklemesi ve ölçümü için geçici referans metot:

Bakanlık tarafından uygun olduğu düşünülen herhangi bir metot kullanılabilir.

Her yetkili merci PM2.5 örneklemek ve ölçmek için kullanılan metodu Bakanlığa bildirmek zorundadır.

### 7. Benzenin örneklemesi / analizi için referans metot

Benzen ölçümü için referans metot, bir sorbent kartuş üzerinde pompalamalı örnekleme metodunu müteakiben CEN tarafından şu anda standartlaştırılmakta olan gaz kromatografik tayin olacaktır. CEN tarafından standartlaştırılmış bir metot bulunmadığında, aynı ölçüm metoduna dayalı olan ulusal standart metotlar kullanılabilir.

Yukarıdaki metoda muadil sonuçlar vermesi ispat edilebilecek başka bir metot da kullanılabilir.

### 8. Karbon monoksit analizi için referans metot:

Karbon monoksit ölçümü için referans metot, CEN tarafından şu anda standartlaştırılmakta olan Dağılmayan Kızıl Ötesi Spektrometri (NDIR) metodu olacaktır. CEN tarafından standartlaştırılmış bir metot bulunmadığında, yetkili merciler aynı ölçüm metoduna dayalı olan ulusal standart metotlar kullanabilir.

Yukarıdaki metoda muadil sonuçlar vermesi ispat edilebilecek başka bir metot da kullanılabilir.

### 9. Çevre havasında arsenik, kadmiyum ve nikel örneklemesi ve analizi için referans metot

Çevre havasında arsenik, kadmiyum ve nikel konsantrasyonlarının ölçümü için referans metot, CEN tarafından şu anda standartlaştırılmakta olan metottur ve EN 12341’e eşdeğer PM10 örneklemeye ve ardından ICP Kütle Spektrometri ya da Atomik Absorpsiyon Spektrometri ile analizine dayalı olacaktır. CEN tarafından standartlaştırılmış bir metot bulunmadığında, aynı ölçüm metoduna dayalı olan ulusal standart metotlar ya da ISO standart metotları kullanılabilir. Yukarıdaki metoda muadil sonuçlar vermesi ispat edilebilecek başka bir metot da kullanılabilir.

### 10. Çevre havasında polisiklik aromatik hidrokarbonların örneklemesi ve analizi için referans metot

Çevre havasında benzo(a)piren konsantrasyonlarının ölçümü için referans metot, CEN tarafından şu anda standartlaştırılmakta olan metottur ve EN 12341’e muadil PM10 örneklemeye dayalı olacaktır. CEN tarafından standartlaştırılmış bir metot bulunmadığında, Madde 4(8) de belirtilen benzo(a)piren ve diğer polisiklik aromatik hidrokarbonlar için, ISO 12884 standardı gibi ISO metotları veya ulusal standart metotları kullanılabilir. Yukarıdaki metoda muadil sonuçlar vermesi ispat edilebilecek başka bir metot da kullanılabilir.

### 11. Çevre havasında civanın örneklemesi ve analizi için referans metot

Çevre havasında toplam gaz halindeki civa konsantrasyonlarının ölçümü için referans metot, Atomik Absorpsiyon Spektrometri veya Atomik Flüoresan Spektrometriye dayalı bir otomasyon metodu olacaktır. CEN tarafından standartlaştırılmış bir metot bulunmadığında, ulusal standart metotlar ya da ISO standart metotları kullanılabilir. Yukarıdaki metoda muadil sonuçlar vermesi ispat edilebilecek başka bir metot da kullanılabilir.

### 12. Arsenik, kadmiyum, nikel ve polisiklik aromatik hidrokarbonların birikiminin örneklemesi ve analizi için referans metot

Birikim yapan arsenik, kadmiyum, civa, nikel ve polisiklik aromatik hidrokarbonların örneklenmesi için referans metot; boyutları standartlaştırılmış, açık ağızlı silindirik çökelme kaplarıdır. CEN tarafından standartlaştırmış bir metot bulunmadığında, ulusal standart metotlar kullanılabilir.

### 13. Ozon cihazlarının kalibrasyonu ve ozon analizi için referans metot:

— Analiz metodu: UV fotometrik metot (ISO FDIS 13964),

— Kalibrasyon metodu: Referans UV fotometre (ISO FDIS 13964, VDI 2468, B1.6).

Bu metot Avrupa Standartlaştırma Komitesi (CEN) tarafından standartlaştırılmaktadır. Bir kez ilgili standardı yayınladığında, orada tanımlanmış metot ve teknikler bu Yönetmelikteki referans ve kalibrasyon metodunu oluşturacaktır.

Yukarıdaki metoda muadil sonuçlar vermesi ispat edilebilecek başka bir metot da kullanılabilir.

### 14. VOC için referans metotlar

VOC ölçümü yapan otoriteler VOC örneklemek ve ölçmek için kullanılan metodu Bakanlığa bildirmek zorundadır.

### EK IV- Çevre hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik olarak temiz hava planına dahil edilecek bilgiler

Madde 9 altında verilecek bilgiler

- Kirlilik aşımının yeri

- Bölge

- Şehir (harita)

- Ölçüm istasyonu (harita, coğrafik koordinatları)

- Genel Bilgiler

- “bölge” tipi (şehir, endüstriyel veya kırsal alan)

- Kirlenen alan(km2) ve kirliliğe maruz kalan nüfusun tahmini

- Amaca uygun iklim verileri

- İlgili topografik veriler

- “bölgede” koruma gerektiren hedeflerin tipi hakkında yeterli bilgiler

- Sorumlu merciler

İyileştirme planlarının gelişimi ve uygulanmasından sorumlu kişilerin isim ve adresleri

- Kirlenmenin kaynağı ve değerlendirilmesi

- Evvelki yıllarda gözlemlenen konsantrasyonlar (iyileştirme önlemlerinin uygulanmasından önce)

- Proje başından beri ölçülen konsantrasyonlar

- Değerlendirme için kullanılan teknikler

- Kirlenmenin menşei

- Kirlenmeye neden olan ana emisyon kaynaklarının listesi (harita)

- Bu kaynaklardan yayılan emisyonların toplam miktarı (ton/yıl)

- Diğer bölgelerden gelen kirlenme hakkında bilgiler

- Durum analizi

- Aşımdan sorumlu bu faktörlerin detayları (taşınım, sınır ötesi taşınım, oluşum)

- Hava kalitesinin iyileştirilmesi için muhtemel önlemlerin detayları

- Bu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce mevcut olan iyileştirme projeleri veya bu önlemlerin detayları

- Lokal, bölgesel, ulusal, uluslararası önlemler

- Bu önlemlerin gözlemlenen etkileri

- Bu yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra kirlenmeyi azaltmak için benimsenen projeler veya önlemlerin detayları

- Projede belirlenen tüm önlemlerin listeleri ve tanımı

- Uygulama için zaman tablosu

- Bu hedeflere varmak için gerekli beklenen zamanın ve planlanan hava kalitesinin iyileşme tahmini

- Uzun vadede araştırılan yada planlanan projeler yada önlemlerin detayları

- Bu ekte istenilen destekleyici bilgileri vermede kullanılan yayınlar, belgeler, çalışmaların vb. listesi

### EK V -  Uyarı eşikleri aşıldığında kamuoyuna duyurulacak  asgari detaylar

#### A. Kükürt dioksit ve azot dioksit için

Kamuoyuna sunulacak asgari detaylar

- Ortaya çıkış tarihi, saati ve yeri, sebepleri;

- Aşağıdakiler üzerine tahminler:

-Konsantrasyonda değişimler (iyileşme, dengelenme veya bozulma) ile bu değişimlerin sebepleri

- İlgili coğrafik alan

- Oluşumun süresi;

- Olaya potansiyel olarak hassas nüfus tipi;

- ilgili hassas nüfus tarafından alınacak önlemler

#### B. Ozon için

Mümkün olan en kısa sürede büyük çaptaki kamuoyuna açıklanacak yeterli detaylar arasında şunlar olmalıdır:

1. Gözlemlenen aşımlar hakkında bilgiler

- Aşımın konumu veya bölgesi

- Aşılan eşik tipi (bilgilendirme veya uyarı)

- Aşımın başlama zamanı ve süresi

- En yüksek 1 saatlik ve 8 saatlik ortalama konsantrasyon;

2. Ertesi öğleden sonra/gün için tahminler:

- Bilgilendirme ve/veya uyarı eşiği aşımlarının beklendiği coğrafik bölge

- Kirlenmede beklenen değişim (iyileşme, dengelenme veya bozulma);

3. İlgili nüfus tipi hakkında bilgiler, olası sağlık etkileri ve önerilen eylem:

- Risk altındaki nüfus grupları hakkında bilgiler

- Olası belirtilerin tanımı,

- İlgili hassas nüfus tarafından alınacak olan önerili önlemler

- Daha fazla bilginin nereden bulunabileceği;

4. Kirlenmenin ve/veya nüfus maruziyetinin azaltılması için alınacak koruyucu eylem hakkında bilgiler

Ana kaynak birimleri üzerindeki göstergeler; emisyonların azaltılması için önerilen tavsiyeler.

### EK VI- İstatistiksel parametrelerin hesaplanmasında ve veri toplarken sunulacak bilgiler

### ve kriterler

#### sunulacak bilgiler

Aşağıdaki tablo sunulacak veri tipini ve miktarını belirler:

|  | İstasyon tipi | Seviye | Ortalama alma süresi / birikme süresi | Nisan ayından Eylül ayına kadar her ay için geçici veriler | Her yıl için rapor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bilgilendirme eşiği | herhangi | 180 µg/m³ | 1 saat | —Aşım(lar)ın görüldüğü her gün için: Tarih, toplam aşım süresi, maksimum 1 saatlik ozon ve gerektiğinde ilgili NO2 değerleri - aylık 1 saatlik maksimum ozon | —Aşım(lar)ın görüldüğü her gün için: Tarih, toplam aşım süresi, maksimum 1 saatlik ozon ve gerektiğinde ilgili NO2 değerleri |
| Uyarı eşiği | herhangi | 240 µg/m³ | 1 saat | —Aşım(lar)ın görüldüğü her gün için: Tarih, toplam aşım süresi, maksimum 1 saat lik ozon ve ilgili NO2 değerleri | —Aşım(lar)ın görüldüğü her gün için: Tarih, toplam aşım süresi, maksimum 1 saatlik ozon ve ilgili NO2 değerleri |
| Sağlık Koruması | herhangi | 120 µg/m³ | 8 saat | —Aşım(lar)ın görüldüğü her gün için tarih, 8 saatlik maksimum (b) | —Aşım(lar)ın görüldüğü her gün için tarih, 8 saat azami (b) |
| Bitki örtüsünün korunması | Kent çevresi kırsal kırsal fon | AOT40 = 6 000 µg/m³·h (a) | 1 saatlik, Mayıs Temmuz arası birikim | — | Değer |
| Orman koruma | Kent çevresi kırsal , kırsal fon | AOT40 = 20 000 µg/m³·h (a) | 1 saatlik, Nisan Eylül arası birikim | — | Değer |
| Malzeme | herhangi | 40 µg/m³ | 1 yıl | — | Değer |

(a) Ek I Bölüm I deki AOT40 tanımına bakınız.

(b) Maksimum  günlük 8 saat ortalanma (bakınız Ek I Bölüm I).

- Yıllık raporlamanın bir parçası olarak, aşağıdakiler de sunulmalıdır: Saatlik serilerden

alınan geçerli veri sayısı ve yıllık ortalama ve yüzde 100, 99.9, 98 ve 50’si, ozon, azot dioksit, azot oksitleri ile ozonun toplamları (ppb olarak katılır ve µg/m³ ozon olarak ifade edilir) .

- Günlük 8 saatlik ozon maksimum değerlerinin serisinden alınan yıllık ortalama ve yüzde 100, 98 ve 50’si

Aylık raporlarda sunulan verilerin geçici olduğu kabul edilir ve sonraki sunumlarda gerektiğinde güncellenecektir.

#### B İstatistiki parametrelerin hesaplanmasında veri toplarken sunulacak bilgiler ve kriterler

Yüzdelik değerler aşağıdaki metot kullanılarak hesaplanacaktır.

Yüzdelik y, gerçekte ölçülen değerlerden seçilmelidir. Tüm değerler artan sırada listelenmelidir:

X1 ( X2 ( ………( Xk ( ……….( XN-1 ( XN

Yüzdelik y, Xk’nın konsantrasyonudur, burada k değeri aşağıdaki gibi hesaplanır:

k = (q × N)

q burada y/100’e eşittir ve N ise gerçekte ölçülen değerlerin sayısıdır

(q × N) değeri en yakın tam sayıya yuvarlanmalıdır.

Aşağıdaki kriterler, istatistiki parametreleri hesaplamada ve veri toplanırken geçerliliğin kontrol edilmesi için kullanılacaktır:

| Parametre | Geçerli verinin gerekli oranı |
| --- | --- |
| 1 saatlik değerler | % 75 (yani 45 dakika) |
| 8 saatlik değerler | Değerlerin %75’i (yani 6 saat) |
| Her saat 8 saatlik dinamik ortalamalardan hesaplanan maksimum günlük 8 saatlik ortalama . | Her saat 8 saatlik dinamik ortalamaların %75’i (yani gün başına 18 8 saatlik ortalama) |
| AOT40 | AOT40 değerini hesaplamak için tanımlanan zaman üzerinden 1 saatlik değerlerin %90’ı (a) |
| Yıllık ortalama | Yaz (Nisan ile Eylül) ve kışın (Ocak ile Mart, Ekim ile Aralık) ayrı mevsimlerdeki 1 saatlik değerlerin %75’i |
| Ay başına aşım sayısı ve maksimum değerler | Günlük maksimum 8 saatlik ortalama değerlerin %90’ı (ay başına günlük 27 değer), Avrupa saati ile 8:00 - 20:00 arası 1 saatlik değerlerin %90’ı |
| Yıl başına aşım sayısı ve maksimum değerler | Yaz mevsiminde altı ay üzerinden beş ay (Nisan ile Eylül) |

(a) Muhtemel olarak ölçülen bütün veriler alınamazsa, AOT40 değerlerini hesaplamak için aşağıdaki çarpan kullanılacaktır:

AOT40[tahmini] = AOT40ölçüm x toplam olası saat adedi */ ölçülen saatlik değerlerin sayısı

* AOT40 tanımının zaman dilimi içindeki saat adedidir (yani, bitki koruması için her yıl 1 Mayıs ile 31 Temmuz arası ve orman koruması için her yıl 1 Nisan ile 30 Eylül arası Avrupa saati ile 08:00’den - 20:00’ye kadar).

Ek-2

TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE KULLANILACAK FORM

| Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme | Teklif |
| --- | --- |
| Taslak Maddesi | Görüş ve Değerlendirme | Teklif |
| 1- |  |  |
| 2- |  |  |
| 3- |  |  |
| … |  |  |

# Footnotes

‘PM10, asılı partikül madde – siyah duman olarak da ölçülebilir. Siyah duman değerlendirmesi ve gravimetrik birimlere dönüşümü için, hava kirliliğini ölçme standart metotları ve anket teknikleri üzerine çalışan OECD grubunun standartlaştırdığı metot (1964), referans metot olarak alınmıştır.